全椒县公安局现场勘查设备采购及

安装项目

交 易 文 件

招 标 单 位 ：      全椒县公安局 （盖章）

代 理 单 位：  安徽简颢工程项目管理有限公司 （盖章）

发  布  日 期：      二○二二年十一月

# 全椒县公安局现场勘查设备采购及安装项目

# 一、项目概况

1、招标单位：全椒县公安局

2、项目名称：全椒县公安局现场勘查设备采购及安装项目

3、供货地点：招标人指定地点；

4、供货期：合同签订后15个日历天内供货及安装调试验收完毕；

5、采购内容：详见技术参数及要求；

6、质保要求：质保期三年，质保期从验收合格之日起计算。若能提供其他更优质的服务，可在服务承诺中自行提供。该承诺将作为确定成交的参考依据。在免费质保期内，因安装等原因出现的任何质量问题，保修期内由中标方负责保修、包换、或者包退，并承担调换或退货的费用。

7、预算金额：本项目预算金额约为27万元；

8、最高限价为：本项目报价设置最高限价，总价最高限价为27万元，投标报价高于（不含等于）最高限价的，按无效响应处理。

9、付款方式:设备安装调试验收合格付合同价款的的95%，剩余5%待质保期3年满后无任何质量问题一次性无息付清。

10、售后服务要求

质保期为3年，随时能为用户提供满意的售后服务，中标方在保修期内接到用户电话后，在4小时内响应，8小时内到达现场，24小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。若中标人不能及时到场维修，则招标人有权安排其他专业技术人员进行维修，维修费用由中标人承担，从其质保金中扣除。

11、踏勘现场：各投标人自行对现场及周围环境仔细踏勘和实地考察，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

12、本项目合同计价方式： 固定单价 。

13、本项目评标办法：最低价法 。

14、投标文件提交截止及开标时间：2022年11月3日9时00分

15、履约保证金：中标价2.5%

16、地  点：全椒县公安局四楼会议室（因新冠疫情影响，本次招标采用视频会议（腾讯会议）开标，招标人建立微信群，确认投标的投标人加入具体操作届时在群里通知。投标人在开标截止时间前只需将投标文件装订密封完好后，且在响应文件提交截止时间前送达（快寄等方式）至招标人处（邮寄地址：安徽省全椒县公安局，收件人：刘陶韬，电话：13329208850）； （以收到时间为准，未能及时送达导致的任何后果由供应商自行负责）投标单位留下具体的联系人及联系方式，以便开标时代理机构联系。

# 二、投标人资质

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有承担民事责任的能力；

（2）投标人具有相应的供货和安装、调试能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力；

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

4.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑥项情形之一的， 接受供应商参加本项目（按照交易文件中附件1“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询）。

5、严禁挂靠、围标、串标，如投标人有上述行为的，一经查实，自动中止合同，由此所造成的一切损失由投标人自行承担；

# 三、采购要求

1、质量、技术及其它要求

（1）、国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定。

（2）、质量保证：完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，货物完好，物品配件齐全。

# 四、采购函疑问与澄清

1、任何要求澄清文件的投标人，均应于2022年10月29日9时前将答疑内容以纸质版形式送至招标人办公室(或安徽简颢工程项目管理有限公司)；

2、招标人（或其委托的代理机构）对交易文件进行的澄清、更正或更改，将在2022年10月29日18时后将澄清的内容发放在全椒政府网上，请投标人自行查询相关信息。该内容为交易文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。招标人（或其委托的代理机构）不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

# 五、投标文件的编制、装订、密封要求

一、报价书的编制

1、投标文件由商务标组成，须单独装订成册和密封。

主要包括复印件一式二份，每页加盖投标单位公章

(1)法定代表人有效身份证明原件和本人有效身份证或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证复印件；

（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；（或三证合一的有效证件）；

（3）技术参数响应表（格式见附件）；

（4）货物的详细配置清单（格式见附件）；

（5）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（6）服务承诺：是否响应交易文件服务承诺书（格式见附件）；

（7）投标函；

（8）分项报价清单；

（9）诚信投标承诺书；

（10）投标人认为需要提供的其他相关资料；

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的投标文件将不被接受。

3、本招标文件所称的投标报价均含材料费（含一切配件、辅材）、运输、上下货、招标代理费、税费等交付采购人使用前可能发生的所有费用，相关费用均包含在投标报价中，招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用。

4、投标人报价时必须用非手写的方式填写报价函，且要满足所提供的参数配置要求，否则，将做废标处理，后果自负。【其中：本项目招标代理费用3000.00元由中标单位在领取中标通知书时向招标代理公司一次性付清，供应商在报价时应予以考虑】

二、投标文件的签署和装订

投标文件必须为书面文件，一式二份，

# 六、投标文件递交时间及地点

1、本次招标在报价前不接受报名登记。

2、时间： 2022年11月3日9时00分前

3、地  点：全椒县公安局四楼会议室（因新冠疫情影响，本次招标采用视频会议（腾讯会议）开标，招标人建立微信群，确认投标的投标人加入具体操作届时在群里通知。投标人在开标截止时间前只需将投标文件装订密封完好后，且在响应文件提交截止时间前送达（快寄等方式）至招标人处（邮寄地址：安徽省全椒县公安局，收件人：刘陶韬，电话：13329208850）； （以收到时间为准，未能及时送达导致的任何后果由供应商自行负责）投标单位留下具体的联系人及联系方式，以便开标时代理机构联系。

# 七、投标保证金(无)

# 八、成交原则

采购人将依据《政府采购法》的相关规定成立询价小组，对所有报价人的报价文件进行评审。

1、评委由招标人组成。

2、由招标小组确认报价人提供货物的数量、质量均符合采购要求后按报价最低的原则，确定成交供应商。如果出现技术指标等符合要求，报价等要求相同的情况，将由招标人抽签确定中标人。

3、该项报价一经认可，即为签约的合同价。

4、成交供应商不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。

5、本项目设有最高限价为人民币27万元整；报价人的报价高于此次采购最高限价，作废标处理。

# 九、投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

1.未按招标文件格式要求签字盖章的。

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3.投标人改变或遗漏材料品种、规格、数量及技术要求的。

4.投标报价高于（不含等于）最高限价的。

5文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的。

# 十、其他事项：

1.报价人应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由报价人自己承担。采购人向报价人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能供报价人利用的资料。采购人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。报价人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，报价人不得以不完全了解现场情况、及实际供货数量增减为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

2.中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则采购人有权中止合同并没收其履约保证金。

3. 综合单价包括：人材机费用（材料含主材和辅材）、措施费、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、招标代理费、税费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整，投标人自行考虑。

# 十一、开标日期：2022年11月3日9时00分

开标地点:全椒县公安局四楼会议室

地  点：全椒县公安局四楼会议室（因新冠疫情影响，本次招标采用视频会议（腾讯会议）开标，招标人建立微信群，确认投标的投标人加入具体操作届时在群里通知。投标人在开标截止时间前只需将投标文件装订密封完好后，且在响应文件提交截止时间前送达（快寄等方式）至招标人处（邮寄地址：安徽省全椒县公安局，收件人：刘陶韬，电话：13329208850）； （以收到时间为准，未能及时送达导致的任何后果由供应商自行负责）投标单位留下具体的联系人及联系方式，以便开标时代理机构联系。

# 十二、技术参数及要求

| 序号 | 品目 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能智能拍照系统 | 技术性能要求： 1、要求集成多种拍照模式一体，无损，高效，即拍即传； 2、要求集多种功能于一身，包括定向指纹拍照、灰尘指纹拍照、血痕拍照、光谱激发刷粉拍照功能； ★3.定向反射拍照模式：具有白光、蓝光、绿光、红光等不低于四种光源颜色；（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） 4、具有光谱激发功能，该模式可实现人民币上、彩色纸张、钱包、木头、彩色照片上指纹荧光刷粉显拍照提取； 5、具有血痕拍照功能，该模式下可实现血痕的拍照提取； ★6、灰尘指纹光源颜色：具有不低于白光、蓝光、绿光3种光源颜色；（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） 7、组成部分：有不低于3部分组成，光源部分为定向拍照光源、灰尘光源、激发光源 ，光源均可一键切换； ★8、刻度尺：内置磁吸刻度尺长度不低于80cm；（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） ★9、控制软件：配有智能手印APP软件；（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） 10、光源功率调节：每种不同波段的光源功率可以独立调节； 11、激发光源波长：365nm（±2nm）；445nm（±2nm）；855nm（±1nm）； 12、产品外形尺寸要求不大于25.0cm×12.0cm×20.0cm； 13、重量：实测重量不高于2.6kg； | 套 | 1 |  |
| 2 | 可视化生物物证发现仪 | 技术参数要求： 1、外形尺寸：≤170mm×200mm×55mm 2、仪器主机重量：≤0.5kg； 3、激光光源：460nm±1nm ★4、激光功率试验：当选择光强为200%时，仪器的激光功率应≥7W。当选择光强为150%时，仪器的激光功率应≥5W。当选择光强为100%时，仪器的激光功率应≥4W。当选择光强为65%时，仪器的激光功率应≥3W。当选择光强为40%时，仪器的激光功率应≥1W。当选择光强为15%时，仪器的激光功率应≥0.5W。（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） 5、语音提示：有欢迎、安全防护等语音提示等 ★6、激光缓释输出功能：应具有激光缓释输出功能，激光启动时，功率由弱至强输出；（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） 7、高温试验：（40±2）℃、2h，仪器主机试验期间功能正常 8、低温试验：（5±3）℃、2h，仪器主机试验期间功能正常 9、充电方式：tpyc-c 接口充电 ★10、显示检查：有液晶显示屏，应能显示输出功率、电量及剩余药液量；（中标后需提供公安部或第三方权威机构出具的检验报告扫描件） 11、抗干扰功能：荧光试剂对触碰过的指纹或痕迹的客体表面熏显后，该表面应支持茚二酮再次熏显。 | 套 | 1 |  |

# 备注：

# 投标人中标后，在签订合同前必须按照交易文件提供相关证明材料证明参数，提供相关检测报告，如成交供应商存在虚假响应的情况，采购人有权终止合同，上报监管部门并追究其相应法律法规的责任。

# 2、投标人所投设备的技术规格、参数、质量等必须满足或优于招标要求，技术参数等要求，如具有唯一性，评委会评审时将不作为硬性指标，投标人可以用相近的指标代替，其性能和质量等不得低于招标文件技术要求的标准，否则投标文件按废标处理；凡虚假应标获得中标资格的，将按相关规定没收投标保证金，并列入黑名单。

3、报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。

4、投标人在投标报价时应充分考虑此项目所包含的材料费（含施工安装所需的所有主材和辅材等）、安装、调试、运输、培训、代理费、设计费、配套服务、税金、等所有费用，价格一旦被认定，将作为双方签订合同价格。招标人不再为此次招标项目的完成支付任何费用。

# 十三：联系方式

招标人：全椒县公安局

联系电话：13329208850

代理机构：安徽简颢工程项目管理有限公司

联系人：林露

联系电话：0550-5220868、15385053112

# 十四、合同条款

- 合同协议书（参考格式）

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）交易文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、合同总价

合同总价为                  元人民币。

3、付款方式：设备安装调试验收合格付合同价款的的95%，剩余5%待质保期3年满后无任何质量问题一次性无息付清。

4、合同交货期

自合同签定之日起15个日历天内完并验收合格。

5、保密条款

签定保密协议等

6、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按交易文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内退回。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

# 十五、标书格式文件

注明正本或副本

全椒县公安局现场勘查设备采购及安装项目

投标人：                              （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

年        月        日

目 录

(1)法定代表人有效身份证明原件和本人有效身份证或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证

（2）营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；（或三证合一的有效证件）

（3）技术参数响应表（格式见附件）；

（4）货物的详细配置清单（格式见附件）；

（5）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（6）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（7）投标函；

（8）分项报价清单；

（9）诚信投标承诺书；

（10）投标人认为需要提供的其他相关资料。

1、法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人：              （盖章）

法定代表人（身份证号码）：             （盖章）

年    月    日

（开标现场需手持本授权委托书并加盖红鲜章）

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |
|  |  |  |  | 是/否 |  |

注：1、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

法定代表人（签字或盖章）：                                        投标人（盖章）：

年   月   日

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本交易文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

投  标  函

致： 全椒县公安局   (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照交易文件规定的各项要求，向招标人提供“          ”项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   ；供货（服务）期 ：15个日历天   。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：                                （盖章）

法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

全椒县公安局现场勘查设备等采购及安装项目

分项报价清单

|  | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计：大写人民币 小写人民币（ ） 本项目最高限价为人民币贰拾柒万元整（270000.00元），高于最高限价的按不合格处理 |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2、投标报价采用综合单价法，综合单价包括：设备费、安装费、材料费、辅材费、运输费、管理费、利润、风险费用、相关交易服务费、代理费、调试、验收、培训及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

15十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

年  月   日