全环评〔2023〕35号

关于安徽森之洁净化科技有限公司年加工72万平方米净化板材项目环境影响报告表的批复

安徽森之洁净化科技有限公司:

你单位报来的《安徽森之洁净化科技有限公司年加工72万平方米净化板材项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉，经组织专家技术评审，现批复如下：

一、同意该项目建设

安徽森之洁净化科技有限公司年加工72万平方米净化板材项目位于全椒县武岗镇工业集中区。项目租赁安徽意冲自动化科技有限公司厂房面积约7000平方米，可年生产加工72万平方米净化板材生产能力。项目经全椒县发改委备案，项目代码：2302-341124-04-01-786369。项目在严格落实《报告表》中提出的环境保护措施的前提下，实现达标排放，从环境影响方面分析，项目建设可行。我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的内容、规模、工艺、地点、环境保护措施要求进行建设。

二、该项目建设应重点做好以下工作

1、落实《报告表》中提出的废水处理措施。项目区采用雨、污分流制排水系统，规范废水排放口。雨水由雨水管网收集后，排入周边的雨水管网。本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准标准后，通过市政污水管网排入全椒县武岗镇工业集中区污水处理站处理。

2、落实《报告表》中提出的废气处理措施，规范废气排放口。项目产生的废气为切割废气和淋胶废气。切割废气经集气罩+1套布袋除尘器处理后通过1根15米高的排气筒排放（DA001）；淋胶废气经集气罩+二级活性炭装置处理后通过1根15米高的排气筒排放（DA002）。本项目产生的颗粒物、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1有组织排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。

3、合理布置高噪声设备；选用低噪声设备；采取消音、隔声等措施进行噪声治理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（12348-2008）2类标准。

4、项目运营期固体废物为除尘灰、废保护膜、边角料、废活性炭、废胶、废胶桶、废过滤网及生活垃圾等。除尘灰、废保护膜、边角料等综合利用。生活垃圾委托环卫部门清运处理。废活性炭、废胶、废胶桶、废过滤网等属于危险废物，建设单位应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置符合规范要求的危险废物贮存设施进行厂内暂存，并委托有资质单位处理。

三、项目建设和验收要求

1、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理、污染防治措施（生态保护措施）应一并落实。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。你公司应按照相关要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。验收报告需报我局备案。

2、根据《全椒县建设项目主要污染物新增排放容量核定书》（2023024），颗粒物总量指标0.08吨/年，VOCS总量指标0.133吨/年。

3、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定，及时向我局报告，且待重新批准后方可开工建设。

2023年5月16日

抄送：全椒县武岗镇人民政府。