全环评〔2023〕37号

关于滁州航佑电气有限公司年产2000吨磁性材料和3000吨磁电器件项目环境影响  报告表的批复

滁州航佑电气有限公司:

你单位报来的《滁州航佑电气有限公司年产2000吨磁性材料和3000吨磁电器件项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉，经组织专家技术评审，现批复如下：

- 同意该项目建设

滁州航佑电气有限公司年产2000吨磁性材料和3000吨磁电器件项目位于滁州市全椒经济开发区经二路03号。项目购买位于滁州市全椒县经济开发区经二路03号的现有厂房，并进行部分扩建以满足生产需求，建筑面积11729.74平方米，形成年产2000吨磁性材料和3000吨磁电器件的生产规模。项目经全椒县发改委备案，项目代码：2208-341124-04-01-127206。项目在严格落实《报告表》中提出的环境保护措施的前提下，实现达标排放，从环境影响方面分析，项目建设可行。我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的内容、规模、工艺、地点、环境保护措施要求进行建设。

二、该项目建设应重点做好以下工作

1、落实《报告表》中提出的废水处理措施。项目区采用雨、污分流制排水系统，规范废水排放口。雨水由雨水管网收集后，排入周边的雨水管网。本项目废水主要为生活污水和循环冷却水。生活污水经化粪池处理达到开发区污水处理厂接管标准和循环冷却水，一起通过市政污水管网排入开发区污水处理厂处理。

2、落实《报告表》中提出的废气处理措施，规范废气排放口。项目产生的废气为熔炼废气、点锡废气、烘干废气。熔炼废气经集气罩+1套布袋除尘器处理后通过1根15米高的排气筒排放（DA001）；点锡废气和烘干废气经集气罩+二级活性炭装置处理后通过1根15米高的排气筒排放（DA002）。本项目熔炼废气排放满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准；点锡废气和烘干废气产生的颗粒物、非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）表1有组织排放限值及表3厂界大气污染物监控点浓度限值。

3、合理布置高噪声设备；选用低噪声设备；采取消音、隔声等措施进行噪声治理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（12348-2008）3类标准。

4、加强危废管理和固体废弃物综合利用。废线切割液、废机油、废机油桶、废活性炭等属于危险废物，建设单位应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置符合规范要求的危险废物贮存设施进行厂内暂存，并委托有资质单位处理，其他一般固废妥善处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。

三、项目建设和验收要求

1、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理、污染防治措施（生态保护措施）应一并落实。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。你公司应按照相关要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。验收报告需报我局备案。

2、根据《全椒县建设项目主要污染物新增排放容量核定书》（2023023），颗粒物总量指标0.0454吨/年，VOCS总量指标0.028吨/年。

3、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定，及时向我局报告，且待重新批准后方可开工建设。

2023年5月16日

抄送：安徽全椒经济开发区管委会。