全环评〔2023〕38号

关于安徽森德新材料科技发展有限公司年产2.8万吨纤维增强树脂复合材料生产技改项目环境影响报告表的批复

安徽森德新材料科技发展有限公司:

你单位报来的《安徽森德新材料科技发展有限公司年产2.8万吨纤维增强树脂复合材料生产技改项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉，经组织专家技术评审，现批复如下：

- 同意该项目建设

安徽森德新材料科技发展有限公司年产2.8万吨纤维增强树脂复合材料生产技改项目位于滁州市全椒经济开发区经五路19号。本项目在现有原辅材料等保持不变的条件下，对现有项目生产工艺进行了调整，技术改造后保持原设计的年产2.8万吨纤维增强树脂复合材料生产项目的产能不变。项目经全椒县经信局备案，项目代码：2204-341124-07-02-188460。项目在严格落实《报告表》中提出的环境保护措施的前提下，实现达标排放，从环境影响方面分析，项目建设可行。我局同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的内容、规模、工艺、地点、环境保护措施要求进行建设。

二、该项目建设应重点做好以下工作

1、落实《报告表》中提出的废气处理措施，规范废气排放口。项目产生的废气为搅拌、成型、浸料、注胶工序产生的废气。2#生产车间二楼搅拌区废气经过滤棉过滤后与一楼成型区废气通过一套过滤棉+二级活性炭处理，二楼成型废气经一套二级活性炭装置处理，处理后废气共用一根高25m的排气筒（DA001）排放；3#生产车间有机废气经集气罩+“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过一根高15m的排气筒（DA002）排放；4#生产车间产生的有机废气由集气罩+“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过一根高15m的排气筒（DA003）排放；5#生产车间产生的有机废气经集气罩+“过滤棉+二级活性炭装置”处理后，通过一根高15m的排气筒排放。本项目生产过程产生的非甲烷总烃、苯乙烯排放参照执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放浓度限值要求，厂界无组织非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物排放限值要求；苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1企业厂界排放标准要求；厂区内车间外非甲烷总烃的排放同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

3、合理布置高噪声设备；选用低噪声设备；采取消音、隔声等措施进行噪声治理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（12348-2008）3类标准。

4、加强危废管理和固体废弃物综合利用。废机油、废原料包装桶、废活性炭等属于危险废物，建设单位应按照国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，设置符合规范要求的危险废物贮存设施进行厂内暂存，并委托有资质单位处理，其他一般固废妥善处理。生活垃圾由环卫部门定期清运。

三、项目建设和验收要求

1、工程建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，各项环境管理、污染防治措施（生态保护措施）应一并落实。项目建成后，必须严格执行排污许可制度，在发生实际排污行为前申领排污许可证，并按照有关规定组织竣工环保验收。你公司应按照相关要求落实运营期自行监测计划，主动公开项目环评文件和验收报告，接受社会监督。验收报告需报我局备案。

2、根据《全椒县建设项目主要污染物新增排放容量核定书》（2023025），VOCS总量指标0.665吨/年。

3、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定，及时向我局报告，且待重新批准后方可开工建设。

2023年5月22日

抄送：安徽全椒经济开发区管委会。