# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  S239/S331来安至全椒段一级公路（全

椒火车站至滁州大道段）工程

建设单位（盖章）：全椒县畅运交通建设投资有限公司

编制日期：              2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

- 报告表正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	25

四、生态环境影响分析	35

五、主要生态环境保护措施	59

六、生态环境保护措施监督检查清单	67

七、结论	69

第二部分：生态环境影响专项评价

附件：

1、《滁州市发展改革委关于S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程立项的批复》（滁发改审批[2021]194号）

2、滁州市自然资源和规划局《关于S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程项目用地与规划选址意见的复函》（滁自然资规函[2023]105号）

3、《滁州市发展改革委关于S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）可行性研究报告的批复》（滁发改审批[2023]86号）

4、全椒县人民政府《关于建立全椒县襄河湿地保护小区的通知》（2020年10月30号）

5、关于S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程经过襄河湿地保护小区的回复函

附表：

1、生态环境影响评价自查表

附图：

1、本项目地理位置示意图

2、本项目平纵面示意图

3、本项目路线走向及监测点位示意图

4、本项目与“滁州市生态保护红线”位置关系图

5、本项目与“滁州市大气环境分区管控”位置关系图

6、本项目与“滁州市水环境分区管控”位置关系图

7、本项目与“滁州市土壤环境风险分区防控”位置关系图

8、本项目区域植被类型分布图

9、本项目区域土地利用现状图

10、本项目区域地表水系图

11、本项目区域生态系统类型图

12、本项目区域植被覆盖度空间分布图

13、本项目运营期生态监测布点图

14、本项目生态保护措施设计图

15、本项目等声级曲线图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2111-341100-04-01-701629 |
| 建设单位联系人 | 徐靖 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽 省 滁州 市 全椒 县 襄河、十字 镇 |
| 地理坐标 | 起点（ 118 度 18 分 5.269 秒， 32 度 3 分 58.817 秒） 终点（ 118 度 19 分 35.946 秒， 32 度 4 分 17.940 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十二 130 等级公路 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 本项目新增永久占地面积156760m2，临时占地面积92566.67m2，长度2.445km |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（亿元） | 4.95 | 环保投资（万元） | 76 |
| 环保投资占比（%） | 0.15 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 本项目不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中的生态环境敏感区。 本项目涉及1处襄河湿地保护小区，为保护湿地小区生态环境，参照项目涉及自然公园的情况，设置生态专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.1.1项目建设与《全椒县综合交通运输“十四五”发展规划》符合性分析 S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程西起万福路与儒文路交叉口，东与现状滁州大道相接，是全椒县综合交通运输十四五发展规划县域国省干线规划的一部分。本项目作为全椒县“十四五”国省干线规划建设项目，对于打通区域干线路网，加强区域经济进一步融合与交流的意义重大；同时也改善了全椒县居民出行和客货运输条件的需要，优化了全椒县东南部骨架路网，使得区域骨架路网布局更趋合理。 图1.1-1 全椒县综合交通运输十四五发展规划图 |
| 其他符合性分析 | 1.2.1 项目与产业政策的符合性分析 本项目为一级公路兼城市主干道建设项目，根据“中华人民共和国国家发展和改革委员会令 [第 29 号]”《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属“第一类 鼓励类”中第二十四项“公路及道路运输（含城市客运）”中“城际快速系统开发与建设”。同时项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之列，本项目符合现行国家产业政策的相关要求。 1.2.2项目与“三区三线”生态保护红线的符合性分析 生态保护红线是生态环境安全底线，基于安徽省人民政府以皖政秘〔2018〕120号文颁布的《关于发布安徽省生态保护红线的通知》，本项目沿线区域生态保护红线的空间范围已明确，为协调项目与区域生态保护红线的关系，维护区域生态安全格局、保障生态系统功能、支撑经济社会可持续发展，确保发展不超载、底线不突破。因此，项目路线施工需要协调好路线与生态保护红线的关系。 根据滁州市自然资源和规划局 《关于S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程项目用地与规划选址意见的复函》（详见附件2），本项目不涉及生态保护红线，距离生态保护红线最近距离约2.9km。 1.2.3项目与“三线一单”的符合性分析 （1）本项目与安徽省生态保护红线相符性分析 依据《滁州市“三线一单”生态环境准入清单》中的生态保护红线图（附图4），本项目不涉及滁州市生态保护红线，符合滁州市生态保护红线要求。 （2）本项目与滁州市“三线一单”相符性分析 依据《滁州市“三线一单”生态环境准入清单》中滁州市环境管控单元图。本项目起点K0+000~K0+772位于“重点管控单元”、K0+772~K1+640位于“一般管控单元”、K1+640~终点K2+445位于“优先管控单元”。 表1.4-1 本项目与滁州市环境管控单元关系 环境管控单元 优先管控单元 重点管控单元 一般管控单元 大气环境分区管控 / K0+000~K0+772 K0+772~K2+445 水环境分区管控 / K0+000~K1+015 K0+772~K2+445 土壤环境风险分区管控 K1+640~K2+445 / K0+000~K1+640 1）大气环境分区管控 对照滁州市大气环境管控分区图（附图5），项目起点K0+000~K0+772位于“重点管控单元”，具体管控要求：落实《安徽省大气污染防治条例》《“十三五”生态环境保护规划》《安徽省“十三五”环境保护规划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《滁州市“十三五”环境保护规划》《2020年滁州市大气污染防治重点工作任务实施方案》及全椒县《2023 年大气污染和水污染防治重点工作任务》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。K0+772~K2+445位于“一般管控单元”，具体管理要求：依据《中华人民共和国大气污染防治法》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》《2020年滁州市大气污染防治重点工作任务实施方案》及全椒县《2023 年大气污染和水污染防治重点工作任务》等法律法规和规章对一般管控区实施管控。新建、改建和扩建项目大气污染物实施“倍量替代”，执行特别排放标准的行业实施提标升级改造。 拟建工程属于一级公路兼城市主干道建设且无车站、加油站等附属设施，无集中式排放源，项目建设施工期采取物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、场地路面硬化、路面和场地洒水降尘、设置施工围挡和渣土密闭运输等措施；运营期大气污染主要为来往车辆的汽车尾气，通过加强道路两侧绿化、路面清洁和机动车辆管理，随着新能源车辆的普及和机动车尾气新国标的实施，本项目的建设不会对项目区域大气环境造成不利影响。 2）水环境管控分区相符性 依据《滁州市“三线一单”生态环境准入清单》中滁州市水环境分区管控图（附图6），项目起点K0+000~K1+015段位于“重点管控单元”，具体管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》及全椒县《2023 年大气污染和水污染防治重点工作任务》等对重点管控区实施管控；新建、改建和扩建项目水污染物实施“等量替代”。K0+772~终点K2+445段位于“一般管控单元”，具体管控要求：依据《中华人民共和国水污染防治法》《水污染防治行动计划》《安徽省水污染防治工作方案》《2019年滁州市水污染防治重点工作任务实施方案》及全椒县《2023 年大气污染和水污染防治重点工作任务》等对一般管控区实施管控。 本项目属于一级公路兼城市主干道建设且无车站、加油站等附属设施，营运期无生产生活废水排放，路面径流通过设置完善的雨污水径流排收集系统，布置于道路两侧，最终排入雨污水管网中；施工期施工营地生活污水通过箱式一体化污水处理后外排入周边水渠，施工废水经隔油沉淀池处理后用于场地洒水降尘。为此项目的建设和营运不会对水环境造成显著影响。 3）土壤环境风险分区防控 对照滁州市土壤环境风险分区防控（附图7），项目区域土壤K0+000~K1+640位于“一般管控单元”，具体管控要求：依据《中华人民共和国土壤污染防治法》、《土壤污染防治行动计划》、《安徽省土壤污染防治工作方案》、《安徽省十三五环境保护规划》、《滁州市“十三五”环境保护规划》、《滁州市土壤污染防治工作实施方案》等要求对一般管控区实施管控。K1+640~终点K2+445位于“优先管控单元”，依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《基本农田保护条例》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《滁州市土壤污染防治工作方案》等要求对优先保护区实施管控。 拟建工程属于一级公路兼城市主干道建设且无车站、加油站等附属设施，项目建设能够满足土壤环境风险防控分区管控要求。 （3）环境质量底线相符性分析 根据滁州市生态环境局2022年5月27日公布的《2021年滁州市环境状况公报》。全市二氧化硫、二氧化氮符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，可吸入颗粒物（PM10）年均浓度、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水襄河满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类标准要求；根据实时监测数据，声环境达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准要求；在采取本报告本污染防治措施后，项目废水、废气、固废均得到合理处置，不会突破项目所项目在地的环境质量底线。因此，本项目基本符合区域环境质量底线要求。 本项目运营期不涉及污水排放，施工期污水经收集处理回用及达标后排放，在落实上述环保措施后工程实施对地表水环境产生影响较小；营运期随着车辆排放标准逐渐严格，未来道路车辆排放的废气总量会越来越少。因此本项目排放的污染物对周边影响较小，项目建设不会改变区域环境质量功能。 （4）资源利用上线相符性分析 土地资源：本项目为一级公路兼城市主干道功能，工程全线位于规划红线范围内，最大程度的减少对土地资源的占用，施工期的施工场地位于废弃建筑用地范围内，整体占地面积较小，施工后及时恢复场地，不影响区域土地资源总量。 水资源：由于主要筑路材料均外购，本工程施工期主要涉及施工人员生活用水，其用量占整个区域用水总量而言微乎其微，营运期则不占用水资源，因此不影响区域水资源量。 （5）环境准入负面清单相符性分析 本工程符合国家和滁州市相关政策法规，选址符合城市发展规划、环境保护规划和其他相关规划基本要求。本工程属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。 1.2.4项目与《全椒县城市总体规划（2014-2030年）》符合性分析 （1）项目与全椒县综合交通规划的符合性分析 全椒县城市主干路规划以城区现状道路网为依据，以主干路为基本骨架，规划合宁高速以南区域形成“环形+放射”干道系统。“环形+放射”路网结构主要包括内环路、吴敬梓路、儒林路、南屏路、城南大道、椒陵大道、港口路和万福路。目前，万福路作为全椒县二环路网的重要主干路，现状道路至襄河结束，极大地限制了襄河东西两岸的交流，也抑制了全椒县对于周边地区的辐射，无法满足全椒县城市空间发展的需要。根据规划，本项目为S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程市政工程段，为全椒县二环的南环重要组成部分，同时也是主城区向东跨越襄河的重要通道。 本项目的建设可快速转换全椒站前万福路过境交通流，极大改善原过境车辆对县城市政交通流的干扰；可形成与东二环、滁州大道的快速交通系统；对于打通区域干线交通网，加快全椒县与合肥、南京间经济进一步融合与交流，改善区域间联系条件，适应城市空间布局的发展，构建现代化城市、促进区域社会经济发展和旅游开发均具有重要的意义。本项目建设与《全椒县城市总体规划（2014-2030年）》综合交通规划相符合。 图1.2-1 全椒县城市总体规划图 （2）项目与全椒县城区用地规划的符合性分析 根据《全椒县城市总体规划（2014-2030年）》城区用地规划图，襄河以西项目线路北侧为战略留白用地，线路南侧为宁西铁路；襄河以东现状为农业用地，拟建道路两侧均未规划建设集中居民点、小区。因此本项目建设与《全椒县城市总体规划（2014-2030年）》用地规划相符合。 图1.2-2 全椒县城区用地规划图 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程位于安徽省全椒县东南部襄河镇、十字镇境内。起点位于万福路与儒文路交口，向东延伸与章陈路相交，跨过襄河后终点接滁州大道，路线全长约2.445km。本项目地理位置图见图2.1-1。 图2.1-1 本项目地理位置图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1工程概况及规模 2.2.1.1工程路线走向 本项目起点全椒县火车站前万福路与儒文路预留交口，路线自西向东，与规划章陈路相交后，设桥跨襄河及防洪堤，终点与现状滁州大道相交。路线全长约2.445km，含襄河大桥一座。本项目道路等级为一级公路兼城市主干道功能。 2.2.1.2工程主要技术指标 推荐方案路线采用双向六车道一级公路标准兼城市主干道标准，车速60km/h，主要技术指标详见表2.2-1。 表2.2-1 本项目主要技术指标表 指标名称 单位 标准值 公路等级 一级公路 设计速度 km/h 60 圆曲线 一般值 m 本项目为长直线 最小半径 极限值 m 视距 m 75 最大纵坡 % 3.5 最短坡长 m 150 凸形竖曲线最小半径 一般值 m 6000 极限值 m 凹形竖曲线最小半径 一般值 m 2825 极限值 m 路面结构类型 - 沥青混凝土 设计荷载 - 公路－Ⅰ级 路基宽度 m 50/56/32 桥梁宽度 m 主桥42，引桥37.5 设计洪水频率 - 1/100 地震动峰值加速度(g) - 0.05 2.2.1.3工程建设规模 本项目建设规模里程2.445km，路基土石方225.503千m3，全线共设置大桥683m/1座、平交口2处。全线设置了完备的交通安全设施、照明、信控等道路附属工程。主要工程数量表详见表2.2-2。 表2.2-2 推荐线位主要工程数量表 项 目 单 位 推荐方案 桩号 － K0+000-K2+445 路线里程 km 2.445 大桥 里程 m 683 占总里程比例 % 27.93 土石方量 千m3 225.503 防护排水工程 百m3 34.55 大 桥 m／座 683/1 路线 交叉 人行天桥 处 / 平面交叉 处 2 土地 面积 用地面积 亩 193.9 基本农田/比例 亩/% / 生态红线/比例 亩/% / 2.2.2主要建设内容 本项目的主要建设内容见表2.2-3。 表2.2-3 本项目建设内容一览表 项目 工程 名称 工程内容 主体工程 路基 工程 路基横断面几何尺寸布置为： 城镇地区过渡段（襄河大桥以西）（K0+000~K0+410）横断面宽度50m，横断面布置为：3.0m人行道+6.0m非机动车道+3.75m机非分隔带+0.75m路缘带+3×3.5m机动车道+2m中间带+3×3.5m机动车道+0.75m路缘带+3.75m机非分隔带+6.0m非机动车道+3.0m人行道=50m； 挡墙段（K0+410~K0+790）横断面宽度56m，横断面布置为：3.0m人行道+6.0m辅道+0.25m安全带+2.5m人行道+3.5m非机动车道+0.5m护栏+0.25m安全带+0.5m路缘带+3×3.5m机动车道+2m中间带+3×3.5m机动车道+0.5m路缘带+0.25m安全带+0.5m护栏+3.5m非机动车道+2.5m人行道+0.25m安全带+6.0m辅道+3.0m人行道=56m； 一般整体式路基段（襄河大桥以东）（K1+332~K2+445）横断面标准宽度32m，横断面布置为：3.75m机非分隔带+0.75m路缘带+3×3.5m机动车道+2m中间带+3×3.5m机动车道+0.75m路缘带+3.75m机非分隔带 =32m。 路面 工程 机动车道路面结构：上面层4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性)+中面层6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C(SBS改性)+下面层8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C+上基层18cm厚填充式大粒径水泥稳定碎石+下基层18cm厚水泥稳定碎石+底基层18cm厚水泥稳定碎石。 2、辅道路面结构：上面层4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性)+ 下面层6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C+基层32cm厚水泥稳定碎石+底基层20cm厚低剂量水泥稳定碎石。 3、非机动车道路面结构：上面层3cm厚细粒式沥青混凝土AC-13F+下面层5cm厚中粒式沥青混凝土AC-16F+基层18cm厚水泥稳定配碎石+底基层18cm厚低剂量水泥稳定碎石。 4、人行道路面结构：上面层6cm PC仿石透水砖+调平层3cm中粗砂+基层15cm C20透水混凝土+15cm级配碎石。 桥涵工程 本项目新建1座襄河大桥，长度683m。 主桥横断面布置如下：2.5m人行道+3.5m非机动车道+2.25m吊杆锚固区+0.75m路缘带+11.5m行车道+1.0m中央分隔带+11.5m行车道+0.75m路缘带+2.25m吊杆锚固区 +3.5m非机动车道+2.5m人行道，主桥全宽42.0m； 引桥横断面布置如下：2.5m人行道+3.5m非机动车道+0.5m护栏+0.25mC值+11.5m行车道+2.0m中央分隔带+11.5m行车道+0.25mC值+3.5m非机动车道+2.5m人行道，桥梁全宽37.5m。 设置4道涵洞，涵洞与路基同宽，全长283.6m。 排水工程 雨水管网 襄河以西段：项目起点K0+000-K0+500，道路南侧机动车道存在现状D800-D1000雨水管，管道状况良好，本次设计对其利用，并在道路南侧新建一道雨水管道，并与该段管道连通；K0+501-K0+689，道路南侧机动车道新建D500雨水管道，收集路面雨水后，在K0+501处接入现状雨水管道。K0+037-K0+767，南侧辅道新建D1000-500雨水管道，收集路面和地块雨水后，自东向西，分别在K0+037、K0+127、K0+207、K0+327、K0+407、K0+487处由D1000雨水管与现状雨水管道相连通。起点K0+000-K0+424，道路北侧机动车道存在现状D800-D2000雨水管，管道状况良好，本次设计对其利用；K0+425-K0+689，沿北侧机动车道新建D500-800雨水管道，收集地块和路面雨水后，自东向西排入现状雨水管中。K0+579-K0+767，沿道路北侧辅道新建D500雨水管道，在K0+579处接入设计D800雨水管道。 襄河以东段：本次设计无慢行系统，路面雨水经雨水口收集后就近排入道路边沟，不设计雨水管道。 2、污水管网 襄河西岸：起点K0+000-K0+431，道路南侧新建D500污水管道，收集地块污水，自西向东排入K0+431处设计过路污水管道；K0+431-K0+606，道路南侧新建D500污水管道，收集地块污水，自东向西排入设计过路污水管道；K0+606处新建D600过路污水管道，承接道路南侧污水后由南向北排入现状污水检查井，最终排入污水处理厂。起点K0+000-K0+430段，道路北侧存在现状2000污水管道，管道状况良好，本次设计对其利用。 襄河东岸：根据《全椒县城市总体规划》（2014-2030年），道路两侧规划为公园绿地，现状为农田，无污水规划，本次不做污水管道设计。 交叉工程 与规划章陈路交口采用展宽渠化处理，并设置信号灯；与滁州大道交口采用加铺转角、标线渠化处理，并设置信号灯。 辅助工程 绿化工程 主要包括全线道路绿化种植。 附属工程 标志标线、信号灯、照明、监控等。 大临工程 取弃土场 本项目设置1处取（弃）土场，占地约95.85亩。 施工 场地 本项目混凝土、沥青混合料采用外购，不设置混凝土、沥青等拌合站。本项目设置1处施工生产生活区（包括项目部、施工材料堆场、预制场等），临时占地33亩，占地类型为建筑用地。施工结束场地平整后交由原产权单位。 施工 便道 本项目紧邻经二路、儒文路、章陈路、万福路，沿线乡道密集，运输条件便利，除利用已有的道路作为施工道路外，工程新修部分施工便道。本项目新修施工便道1条，长度为1113m，占地约10亩，均为农用地，路面宽度为6.0m，采用30cm厚碎石路面。施工结束后，所有施工便道全部恢复为原用地类型。 环保工程 废气 施工期：施工现场需配备洒水车，设置围挡，防尘网覆盖，施工场地硬化；施工材料堆场全封闭作业并安装抑尘（雾炮机、喷淋装置等）设施。 废水 施工期：桥梁施工现场设置泥浆箱，施工泥浆循环使用。 噪声 施工期：施工过程选择低噪声机械设备。 固体 废物 施工期：施工营地设置垃圾桶（箱）。施工单位不得在施工营地、施工场地内进行进行机械维修等产生危险废物的作业。 环境风险措施 在跨越襄河湿地保护小区路段（K0+823~ K1+000）路段设置桥面径流收集系统及应急收集池，且要做好收集池的防渗，收集池地面渗透系数应≤10-10cm/s；在跨越上述敏感水体桥梁应设置防撞护栏，提高防撞等级，桥梁两端设置“谨慎驾驶”标志，并设置视频监控、事故应急电话等。 本项目事故应急处理应纳入到滁州市、全椒县环境事件应急预案之中。 2.2.3主要工程内容 2.2.3.1路基工程 （1）本项目路基宽度见表2.2-4。 表2.2-4 路基宽度一览表 段落 名称 路基宽（m） 长度（km） K0+000～K0+410 城镇地区过渡段 50 0.41 K0+410～K0+790 挡墙段（其中K0+648~K0+790为襄河大桥引桥段） 56 0.38 K1+332～K2+445 一般段整体式路基段 32 1.113 （2）路基标准横断面 城镇地区过渡段（襄河大桥以西）横断面宽度50m，横断面布置为：3.0m人行道+6.0m非机动车道+3.75m机非分隔带+0.75m路缘带+3×3.5m机动车道+2m中间带+3×3.5m机动车道+0.75m路缘带+3.75m机非分隔带+6.0m非机动车道+3.0m人行道=50m。 图2.2-1 襄河大桥以西段路基标准横断面 挡墙段横断面标准宽度56m：3.0m人行道+6.0m辅道+0.25m安全带+2.5m人行道（含0.5m挡墙）+3.5m非机动车道+0.5m路护栏+0.25m安全带+0.5m路缘带+3x3.5m机动车道+2m中间带+3x3.5m机动车道+0.5m路缘带+0.25m安全带+0.5m路护栏+3.5m非机动车道+2.5m人行道（含0.5m挡墙）+0.25m安全带+6.0m辅道+3.0m人行道 =56m。 图2.2-2 挡墙段路基标准横断面 一般段整体式路基段（襄河大桥以东）横断面标准宽度32m，横断面布置为：3.75m机非分隔带+0.75m路缘带+3×3.5m机动车道+2m中间带+3×3.5m机动车道+0.75m路缘带+3.75m机非分隔带 =32m。 图2.2-3 襄河大桥以东段路基标准横断面 （3）路基边坡 项目一般路基段填方边坡高度均小于10m，填方段边坡坡率采用1:1.5。 2.2.3.2路面工程 根据项目区内气候、温度和地质情况以及国内同等级在建公路路面设计成果和实施情况，本次设计拟定沥青混凝土路面方案。 机动车道路面结构：上面层：4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C(SBS改性)；中面层：6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C(SBS改性)；下面层：8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25C；上基层：18cm厚填充式大粒径水泥稳定碎石；下基层：18cm厚水泥稳定碎石；底基层：18cm厚水泥稳定碎石。 2.2.3.3桥梁工程 1、桥梁工程量 全线设置跨越襄河桥梁683m/1座，具体见表2.2-5。 表2.2-5 本项目主要跨河桥梁一览表 序号 中心桩号 名称 跨越河流 桥梁宽度(m) 孔数、跨径 全长(m) 结构类型 涉水桥墩数量（组） （孔-m） 上部结构 下部结构 1 K0+975 襄河 大桥 襄河 主桥42m； 引桥37.5m 1.5+5x30+（2x40+34）+120+（34+2x40）+2x（3x30）+3.5 683 钢箱拱桥、预应力组合箱梁 门式墩、桩柱式桥墩、肋板台/柱式台 1 2、襄河大桥设计及施工方案 桥梁涉计起讫点桩号为K0+649~K1+332，跨径布置为：1.5（桥台）+5x30+（2x40+34）+120+（34+2x40）+2x（3x30）+3.5（桥台），全长683m。 （1）总体布置 主桥跨径布置为120m，为一跨简支等截面钢箱提篮拱桥，拱圈为双片钢箱拱，内倾10°。桥型总体布置图如图2.2-4、2.2-5、2.2-6所示： 主桥横断面布置为：2.5m(人行道)+3.5m(非机动车道)+2.25m(吊杆锚固区)+0.75m（路缘带）+11.5m(行车道)+1.0m(中央分隔带)+11.5m(行车道)+0.75m（路缘带）+2.25m(吊杆锚固区) +3.5m(非机动车道)+2.5m(人行道)，主桥全宽42.0m。 图2.2-4 桥梁总体立面布置图 图2.2-5 主桥桥型布置图（单位：cm） 图2.2-6 主桥标准横断面图（单位：cm） 引桥标准横断面布置为：2.5m（人行道）+3.5m（非机动车道）+0.5m（护栏）+0.25m（C值）+11.5m（行车道）+2.0m（中央分隔带）+11.5m（行车道）+0.25m（C值）+3.5m（非机动车道）+2.5m（人行道），桥梁全宽37.5m。 图2.2-7 引桥标准横断面图（单位：cm） 主拱 拱圈截面为矩形钢箱结构，两片主拱间设置4道横撑，横撑之间设置装饰型开孔板，可提高拱圈横向稳定性。拱圈截面采用等截面，尺寸为1.75x2.2m，拱圈轴线为二次抛物线，计算跨径为117.4m，斜平面内矢高为29.35m，矢跨比为1/4。 （3）主梁及桥面系 主桥桥面系采用正交异性钢桥面结构形式。纵梁中心间距28.65m，横梁连接于钢纵梁之间，标准横梁间距为7.0m。中横梁采用工字型截面，端横梁采用箱型截面。横梁与纵梁连接处梁高2.4m，跨中梁高2.782m。 本桥采用刚性系杆，即钢纵梁结构，作为主受力结构承受拱圈的水平推力，同时，也作为桥面系的加劲梁结构。钢纵梁梁高2.5m，宽1.75m，纵梁腹板内倾10°。 （4）吊杆 吊杆采用无粘结钢绞线整束挤压式吊杆体系，上端采用套筒锚管式锚固，下端采用耳板销铰式锚固连接。 主墩及基础 主墩采用三柱式门式墩，边墩主截面基本尺寸为4mx3.2m，中柱尺寸为3.2x3.2m。墩承台平面为哑铃型承台，尺寸7.7x7.7m，承台厚3.5m，桩基直径为1.8m，承台间设置3m宽x2m厚系梁。主墩桩基均按照摩擦桩进行设计。 （6）主要施工方案 本桥采用先梁后拱支架施工方法。 主桥施工方案：①采用钢围堰施工主墩。②全桥范围内除中跨通航孔预留双孔30m，航道外全部按照15m间距设置钢管桩支架基础。③逐节吊装拼焊钢系梁节段。④汽车吊配合拼焊钢箱拱圈托架。⑤逐节吊装拱圈，精确调整线形后焊接成型并设置临时支撑。⑥同步安装吊索，拱圈安装完毕后初步张拉调整索力。调整吊杆索力及拱桥线形。⑦施工桥面铺装及桥梁附属设施。⑧拆除支架、栈桥及其基础，待桥梁检测后通车。 引桥施工方案：首先在预制场地预制箱梁、张拉正弯矩预应力钢束，采用架桥机逐跨架设箱梁，待完成体系转换后进行桥面系的施工。 2.2.3.4排水工程 雨水管道方案 项目起点K0+000-K0+500，道路南侧机动车道存在现状D800-D1000雨水管，管道状况良好，本次设计对其利用，并在道路南侧新建一道雨水管道，并与该段管道连通；K0+501-K0+689，道路南侧机动车道新建D500雨水管道，收集路面雨水后，在K0+501处接入现状雨水管道。 K0+037-K0+767，南侧辅道新建D1000-500雨水管道，收集路面和地块雨水后，自东向西，分别在K0+037、K0+127、K0+207、K0+327、K0+407、K0+487处由D1000雨水管与现状雨水管道相连通。 起点K0+000-K0+424，道路北侧机动车道存在现状D800-D2000雨水管，管道状况良好，本次设计对其利用；K0+425-K0+689，沿北侧机动车道新建D500-800雨水管道，收集地块和路面雨水后，自东向西排入现状雨水管道。 K0+579-K0+767，沿道路北侧辅道新建D500雨水管道，在K0+579处接入设计D800雨水管道。 襄河以东段：本次设计无慢行系统，路面雨水经雨水口收集后就近排入道路边沟，不设计雨水管道。 图2.2-8 襄河西岸雨水系统图 （2）污水管道方案 起点K0+000-K0+431，道路南侧新建D500污水管道，收集地块污水，自西向东排入K0+431处设计过路污水管道；K0+431-K0+606，道路南侧新建D500污水管道，收集地块污水，自东向西排入设计过路污水管道；K0+606处新建D600过路污水管道，承接道路南侧污水后由南向北排入现状污水检查井，最终排入污水处理厂。 起点K0+000-K0+430段，道路北侧存在现状2000污水管道，管道状况良好，本次设计对其利用。 襄河东岸：根据《全椒县城市总体规划》（2014-2030年），道路两侧规划为公园绿地，现状为农田，无污水规划，本次不做污水管道设计。 图2.2-9 襄河西岸污水系统图 2.2.3.5交叉工程 （1）交叉道路 本项目沿线与规划章陈路、现状滁州大道交叉，合计2处，见表2.2-6。 表2.2-6 重要交叉道路分布一览表 编号 桩号 被交道路名称 被交道路等级 路基(红线)宽度(m) 路面宽度(m) 交叉类型 1 K0+416 规划章陈路 城市次干道(北)/主干道（南） 24/50 15/24 十字型 2 K2+445 滁州大道 一级公路 40 32 T型 （2）涵洞和通道 根据工程地质及水文条件，本项目涵洞采用圆管涵和箱涵。涵洞洞口结合路线纵面设计及地形地貌特征采用八字墙形式。本项目共设置4道涵洞。本次道口搭接共5处，道口搭接主要为右进右出，顺接现状小道口主要分为：沿线重要厂区道路、生产经营道口和等外公路（机耕路）等。 2.2.3.6交通工程及沿线设施 本项目沿线设施及安全保障工程包含：安全保障工程、照明工程、绿化工程、道路附属工程等相关内容。 2.2.4土石方平衡 本项目含路基断面填方共计225503方（压实方），综合考虑清淤清表、超宽碾压、软基处理等，全线填方（借方）共计225503方（压实方），挖方共计68270方。本项目挖方约22163方为清表土方，后期用于中分带及边坡绿化用土；其余土方均为弃方，运至取（弃）土场。土石方平衡具体见表2.2-7。 表2.2-7 路基工程土石方量估算表 起讫桩号 长度 挖方(m3) 填方(m3) 借方(填缺) (m3) 表土利用(m3) 废方(m3) (m) 总体积 土方 总数量 土方 石方 总数量 土方 石方 土方 松土 起点-终点 2445 68270 68270 225503 219697 5806 225503 219697 5806 22163 46107 2.2.5工程拆迁 本项目工程占地范围内的所有建筑物全部拆迁，见工程拆迁一览表，表2.2-8。 表2.2-8 本项目拆迁电力、电讯一览表（单位：m2） 桩号 设备种类及数量 电力 通讯 水泥电杆(根) 电线(m) 高压(Kv) 变压器(座) 水泥电杆(根) 电缆(m) K0+000-K0+680 26 1500 10 1 K1+140 5 100 10 K1+840 1 50 2.2.6项目用地 本项目路线方案全长约2.445km，起点位于万福路与儒文路交口，终点接滁州大道。永久占地193.93亩，主要有耕地94.39亩、非耕地类99.54亩。 表2.2-9 推荐方案土地占用情况 占地性质 耕地（亩） 非耕地（亩） 总数（亩） 永久占地 94.39 99.54 193.93 临时占地 105.85 33.00 138.85 2.2.7项目交通量预测 根据设计文件资料，项目建成后各特征年（近期2026年、中期2032年、远期2040年）日交通量预测结果见表2.2-10和表2.2-11。 表2.2-10 项目交通量预测结果 单位：辆/日，绝对数 路段 时段（年） 小车 中车 大车 合计 起点（儒文路与万福路交口）-终点（滁州大道） 2026 14401 1457 3536 19395 2032 16887 1439 3938 22265 2040 21204 1680 4697 27580 注：小车包括小客车、小货；中车包括中货、大客；大车包括大货、汽车列车。 表2.2-11 项目车型比预测结果（绝对数） 路段 时段（年） 小客 大客 小货 中货 大货 拖挂 起点-终点 2026 67.57% 2.18% 6.68% 5.33% 6.11% 12.12% 2032 69.02% 2.04% 6.83% 4.42% 5.57% 12.12% 2040 71.50% 1.91% 5.38% 4.18% 5.15% 11.88% 另外，根据项目工程资料报告，本项目预测交通量昼夜比为5:1，即昼间（06:00~22:00）车流量为夜间（22:00~次日06:00）车流量的5倍，折算为小时车流量比昼间小时：夜间小时为2.5:1。由此计算出本项目昼夜小时车流量预测结果见表2.2-12。 表2.2-12 项目小时交通量预测结果 单位：辆/时，绝对数 路段 时段（年） 昼间 夜间 小车 中车 大车 小车 中车 大车 起点-终点 2026 750 76 184 300 30 74 2032 880 75 205 352 30 82 2040 1104 87 245 442 35 98 |
| 总平面及现场布置 | 2.3.1临时工程布置情况 1、取、弃土场 本项目设置1处取（弃）土场。取（弃）土场不占用基本农田，不位于环境敏感区、水源保护区、生态保护红线范围内，选址合理。该取（弃）土场取弃综合利用，取土后作为临时弃土用地，施工结束后恢复为原用地类型。 表2.3-1 本项目取（弃）土场一览表 序号 桩号 工程名称 占地类型 占地面积（亩） 取土深度（m） 取土方量（万m3） 弃土深度（m） 弃土方量（万m3） 1 K2+445 取（弃）土场 旱地 95.85 3.5 22.55 0.86 4.61 2、大型临时工程 本项目设1处临时工程，为项目部、施工材料堆场、预制场合建，选址在K0+000右侧，场内占地33亩，可满足项目部办公、生活、生产的需要，占地类型为建筑用地（现状为废弃停车场地）。施工结束场地平整后交由原产权单位。本项目不设置混凝土搅拌站、沥青搅拌站，均采用外购商品沥青混凝土。 本项目临时工程位置示意图见下图。 表2.3-2 主要大型临时工程一览表 序号 桩号 工程名称 占地类型 占地面积（亩） 周围环境目标分布情况 位置 1 K0+000 项目部、施工材料堆场、预制场 废弃场地 33.0 周围200m范围内无声环境和大气环境保护目标 全椒县襄河镇 图2.3-1 本项目临时工程位置示意图 3、施工便道 本项目紧邻经二路、儒文路、章陈路、万福路，沿线乡道密集，运输条件便利。除利用已有的道路作为施工道路外，工程新修1处施工场地便道，长度为1113m，占地约10亩，均为农用地，路面宽度为6m，采用30cm厚碎石路面。施工结束后，所有施工便道全部恢复为原用地类型。 |
| 施工方案 | 2.4.1实施方案 2.4.1.1准备工作 包括恢复中线、临时工程、平整清理场地、材料的采购和运输等。除材料的采购和运输基本贯穿整个工程外，其他的工作在2023年8月前完成。 2.4.1.2路基工程 包括路基土方的填筑、开挖、调运、路基的排水、防护等。 1、土方工程 本段路基土方采用机械施工，路基施工应严格按照《公路路基施工技术规范》及设计要求进行，尤其要加强分层检验，确保填土压实，采用重型碾压，机械化施工。 2、防护、排水工程 排水工程应在路基工程同时进行，路基防护工程主要是石料等材料准备及浆砌工程，可在土方工程实施后同时进行，并将延续至工程最后阶段。防护、排水工程施工应注意与桥涵工程、绿化工程的配合，尽量抢在雨季前基本完成绿化和排水系统。 2.4.1.3路面工程 路面工程开工前，首先要验收路基修筑质量（包括标高、路拱度、压实度等），确认合格后，方可进行该项目施工。 当大部分路基竣工后，可开始底基层施工。本项目采用沥青混凝土路面，施工中应严格按照《沥青混凝土路面施工及验收标准》设计要求进行。路面各结构层的材料满足设计要求，施工单位要进行相应的试验，并及时为施工现场提供数据，并随时检查工程质量，为保证路面基底层质量，要求对水泥稳定类基层采用机械集中拌和的方法，然后用机械配合人工摊铺碾压，面层采用大型机械摊铺成型设备，集中拌和，确保工程质量。 2.4.1.4桥梁、涵洞 1、桥梁 由于桥梁施工难度大、工期要求紧，为保证工程质量和工程进度，建议工程施工选用有相应施工经验，并自备大型设备的专业队伍。本项目跨襄河主桥是控制节点，应注意合理安排主桥施工计划。 2、涵洞 由于涉及到排水、农田灌溉和与路基土方工程的交叉干扰，涵洞工程应结合路基施工同时进行，并尽量提前，便于路基贯通，也便于后续工序的展开。为了尽快恢复原有的排水系统和灌溉功能，应抓紧涵洞施工和改沟工程。 2.4.1.5交叉工程 为减少对被交叉道路通行的影响，应周密安排施工计划，尽量缩短工期。 2.4.1.6沿线设施及其他工程 1、沿线设施 本项目沿线设施包括安全、管理设施中的交通标志、标线等及综合管线的建设。 2、环境绿化 沿线绿化内容主要是按设计及实地情况，播散草籽、栽植花卉、树木等。 2.4.2工期安排 根据道路现状及沿线城镇社会经济发展状况，同时，为提高建设资金使用效率、效益，本项目工期安排如下： （1）2023年8月前完成项目各项前期工作； （2）2023年9月初开工建设； （3）2025年8月底竣工通车；施工工期2年。 2.4.3 投资估算 本项目总投资4.95亿元，其中建安费约36595.48万元。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1.1自然环境概况 3.1.1.1地形地貌 本项目位于安徽省全椒县东南部襄河镇、十字镇境内。全椒县属典型江淮微丘区，丘岗较低，地面自然坡度平缓，相对高差不大，全椒在地貌单元上属江淮丘陵的一部分。由于北高南低，差异较大，境内地面高程海拔最低为6.9m，最高为395.4m。 项目区属于江淮波状平原，微地貌单元为洼地及岗地。 3.1.1.2气象条件 项目区属北亚热带季风气候，主要特点是：气候温和，雨量适中，雨热同季，无霜期较长，阳光充足，四季分明，易旱易涝，光、热资源比较丰富，基本满足一年两熟和双季连作水稻成长的需要，对喜温作物非常有利。 根据全椒县资料统计，年平均降水量为994.2mm，80%保证率年降水量为747mm。降水的时空分布是夏多冬少，东南多西北少。夏季6-8月份降水量370-450mm，占全年降水量的42~45%；汛期5-9月平均降水量为613mm，占全年降水量的63.3%；冬季降水量仅占全年降水量的3.5%。县东南一带比西北部年降水量多100mm左右。 3.1.1.3地表水系 本项目周边水系属滁河水系，全椒县内注入滁河的支流主要有襄河、大马厂河、小马厂河、管坝河四条。本工程涉及到的主要河流为襄河。项目涉及主要河流详见附图10。 襄河为长江一级支流滁河的左岸支流，源于滁州市皇甫山南麓。有三源：西源出自南将军岭(海拔341m)西麓，中源出自南将军岭东麓，东源出自三星王，三源南流，于燕窝李西会合后，进入黄栗树水库区；从黄栗树出库后东南流；经石勒、陈河沿、上头王，至白酒岗折东流；经襄河镇绕全椒县城北，转东南流，经曹岗、关秦曹，至三汊河口注入滁河，长74km，流域面积720km2。 3.1.1.4地下水 项目区地下水类型主要为上层滞水、潜水和基岩裂隙水3种类型。 上层滞水主要分布在项目区内的零星水塘和水沟中，主要为雨水补给。潜水埋深主要受大气降水的影响，随季节变化不明显，勘察期间实测地下水位埋深较浅，埋深为0.50～4.60m，稳定地下水位高程为6.01～6.75m；年均地下水位变化幅度为0.5-1.0m。基岩裂隙水主要分布于泥质砂岩和砂岩节理裂隙中，因岩体节理裂隙不发育，地下水富水性较弱。 大气降水多沿基岩表面的裂隙、溶隙下渗，一部分沿潜水面运移到溪沟中，并以下降泉方式排泄；一部分则沿断裂运移到深部储水构造中或侧向补给孔隙水。河漫滩与阶地孔隙水主要接受大气降水的垂向补给以及平原和岗地地下水的侧向补给，自北向南运移，河流两岸地表水、地下水互补关系密切，丰水季节河流补给地下水，枯水季节地下水补给河水。 3.1.2大气环境质量现状 3.1.2.1达标区判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，拟建项目所在区域环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项基本污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态环境主管部门发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价采用于滁州市生态环境局2022年5月27日发布的《2021年度滁州市环境质量公报》中的数据，对区域达标情况进行判定，具体结果见下表。 表3.1-1 滁州市环境空气达标区判断结果一览表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 63 70 90.00% 达标 PM2.5 35 35 100.00% 达标 SO2 8 20 40.00% 达标 NO2 28 40 70.00% 达标 CO 第95百分位平均质量浓度 1000 4000 25.00% 达标 O3 第90百分位数日最大8h平均质量浓度 159 160 99.38% 达标 根据《2021年滁州市环境状况公报》及计算结果，2021年滁州市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧（O3）均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，2021年环境空气质量为达标区域。 3.1.2.2大气环境现状监测 （1）监测点布设 监测点布设原则为“以点代线”，选择沿线评价范围内1个具有代表性的典型路段进行环境空气质量现状监测，监测点布置见表3.1-2和附图3。 表3.1-2 环境空气质量现状监测布点表 名称 桩号 监测因子 采样点 典型路段 K1+150 TSP 室外 （2）现状监测 ①监测因子：TSP； ②监测要求：本次环境空气质量监测的采样频率、采样时间、分析方法及质量保证措施均按《环境监测技术规范》（大气部分）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其它相关规范要求执行； 监测于2021年9月由安徽爱迪信环境检测有限公司完成。 （3）现状监测结果 经咨询全椒县生态环境分局，沿线环境空气质量执行二级标准。据监测结果，对项目沿线环境空气质量现状数据统计及评价见表3.1-3。 表3.1-3 环境空气监测结果及评价 （单位：mg/m3） 测点位置 项目 监测因子 TSP日均值 典型路段 测值范围 0.074~0.080 均值 0.766 超标率（%） 0 最大值超标倍数 0 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值 0.3 3.1.2.3大气环境质量现状评价结论 环境空气现状监测结果表明：该监测点位TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，说明项目沿线空气质量较为良好。 3.1.3地表水环境质量现状 3.1.3.1地表水现状调查 本项目周边水系属滁河水系，地表水系较发育，沿线涉及到的主要河流为襄河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，此外尚有一些河沟、渠与本项目相交。 表3.1-4 本项目沿线跨越地表水体情况一览表 序号 水体名称 水功能区划 桥梁中心桩号 主要适用功能 1 襄河 Ⅲ类 K0+915 农业用水 本次地表水现状调查采用滁州市生态环境局2022年5月27日发布的《2021年滁州市环境状况公报》中的数据：滁河陈浅断面水质符合Ⅲ类标准，水质良好；襄河化肥厂断面水质符合Ⅲ类标准，水质良好。 3.1.3.2地表水现状监测结果 为了解本项目跨域水体的水环境质量现状，对沿线主要水体襄河的水环境质量采用现状监测方法获得。 （1）采样频率：采样3日，一天一次； （2）监测因子：pH、SS、CODcr、石油类、氨氮； （3）监测时间：监测时间为2021年9月16日至2021年9月18日； （4）监测单位：安徽爱迪信环境检测有限公司。 地表水监测点位见表3.1-5和附图3。 表3.1-5 水环境质量现状监测布点一览表 水体名称 中心桩号 监测要求 襄河 K0+915 桥位断面处，于河流近左、右岸有明显水流处各设一条取样垂线（共2条），取样垂线水面下0.5m设一个取样点；每个点采样3日，1日1次 3.1.3.3地表水现状评价 依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应标准值，结合水质现状数据，得出沿线水体达标情况及水质现状评价结果如表3.1-6所示。 表3.1-6 沿线主要水体水质评价结果 监测点位 执行 标准 监测因子 标准值 (mg/L) 监测值(mg/L) 标准指数Si,j 达标情况 第1天 第2天 第3天 襄河 Ⅲ类 pH 6~9 6.65 6.65 6.7 0.35 0.35 0.30 达标 SS 80 11 11 10.5 0.14 0.14 0.13 达标 CODcr 20 14 14.5 17 0.70 0.73 0.85 达标 氨氮 1.0 0.89 0.81 0.81 0.89 0.81 0.81 达标 石油类 0.05 ND ND ND ND ND ND 达标 注：SS执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水作标准。 3.1.3.4评价结论 由上表可知，襄河各项水质监测因子可满足相应水质指标，水体水质总体较好。 3.1.4声环境质量现状 3.1.4.1现状监测 （1）监测点布置 本项目评价范围内无声环境保护目标，为了解项目周边区域声环境质量现状，故本次评价在项目周边空旷地带设置 1个监测点位进行现状监测。具体监测点布置见表3.1-7、附图3。 表3.1-7 声环境现状监测 名称 中心桩号 距边界线距离(m) 与线位的位置关系 布点原因 监测方式 监测频次 空旷地带 K0+600 90 左侧 监测沿线的声环境 常规监测 2天 （2）监测因子、方法和监测时间 监测因子：等效连续A声级LAeq。 监测方法：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行： ①常规监测昼间（8:00～12:00或14:00～16:00）及夜间（22:00～次日6:00）各测一次，每次监测20分钟； ②监测同时记录监测期周围环境特征（注意：避开异常较大噪声值如虫鸣、犬吠、学生吵闹等异常噪声）； 监测于2021年9月由安徽爱迪信环境检测有限公司完成。 （3）监测结果 声环境监测结果见表3.1-8。 表3.1-8 声环境常规监测结果 单位：dB（A） 序号 名称 距边界线距离(m) 第一天 第二天 平均等效 评价结论 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 空旷地带 90 40 37 40 38 40 38 昼夜满足2类标准 3.1.4.2沿线声环境质量现状评价 本次评价对项目沿线进行了常规现状监测：昼间监测声级为40dB(A)，夜间监测声级在37~38dB(A)之间，因此昼夜均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3.1.5生态环境质量现状 本项目位于全椒县襄河镇、十字镇境内，全线为江淮波状平原，地形平坦，属于北亚热带季风气候，气候温和，雨量适中，区域内人类耕作历史悠久，人为活动频繁，生物多样性程度较低。评价区主要为农业生态系统、城镇生态系统和湿地生态系统。农业生态系统主要分布在襄河以东，包括农作物如水稻、玉米等，地带性植被主要为人工林为主，包括意杨、柳树等。城镇生态系统主要分布在襄河以西，包括全椒县清源水务有限公司（全椒污水处理厂）、全椒县襄河镇屠宰场。湿地生态系统主要分布在襄河水域及襄河湿地保护小区。 图3.1-1 路线起点接已建万福路 图3.1-2 路线终点接滁州大道 项目沿线评价区域未发现珍稀或濒危保护物种。野生动物稀少，仅有常见的鸟类、蛙类、蛇类等，多为高度适应人工生境、人为扰动或与人类伴生的物种，如家燕、麻雀、中国水蛇等。 项目评价范围内两栖动物有1目2科4种，其中省二级重点保护动物有1种：中华蟾蜍；爬行类共有3目5科8种，省二级重点保护野生动物2种：中国石龙子、乌梢蛇；鸟类有6目21科36种，省一级重点保护野生动物1种，家燕，省二级重点保护野生动物5种：黑水鸡、山斑鸠、 珠颈斑鸠、八哥、喜鹊；兽类共有4目5科8种，无重点保护野生动物。 项目沿线相交河流襄河，以及路线周边内分布的大小沟塘。评价范围内有鱼类5目7科27种，经向渔业部门了解、查阅资料以及项目桥位周边居民访谈，项目跨襄河桥位所在河段无鱼类“三场”及洄游通道。 项目区域不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水水源保护区等环境敏感区。本项目穿越1处全椒县襄河湿地保护小区，详见附件4。 具体详见“生态环境影响专项评价”。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 根据本次现场调查和环境现状监测，项目沿线现状主要功能为战略留白用地、空地、农用地，生态环境良好，现状地表水、大气、生态等方面不存在环境质量问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.2.1大气环境和声环境保护目标 本项目评价范围内无大气环境和声环境保护目标。 3.2.2地表水环境保护目标 经调查，本项目沿线不涉及饮用水水源保护区等环境敏感区。推荐线位以桥梁形式跨越襄河水体，桥位上游约7.02km处在新龙河内有1处全椒二水厂取水口，桥位下游（滁河干流内）约16.06km处有1处国控断面（陈浅），详见下图。 图3.2-1 本项目与沿线水厂、国控断面位置示意图 （1）襄河 本项目推荐线位跨越襄河，水环境保护目标主要为襄河水体。项目所涉及的地表水环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1 拟建项目主要水环境保护目标 水体名称 中心桩号 涉水桥墩组数 执行水质标准 跨越处河宽(m) 水深（m） 备注 襄河 K0+975 1 Ⅲ类 77 6 襄河大桥 此外，项目沿线的其他河道、沟渠水体、零星分布的鱼塘也列为水环境保护目标。 3.2.3生态环境保护目标 本项目的主要生态环境保护目标是道路用地范围内耕地资源和沿线植被。具体的生态环境主要保护目标详见表3.2-2。 表3.2-2 生态环境主要保护目标 生态环境保护目标 保护目标概况 保护内容 位 置 植被、农作物 项目沿线植被主要以农作物和零星植被为主。农作物主要为水稻、玉米等，植被主要为意杨、柳树等 农业生产、植被覆盖率 植被分布见附图8 耕地 项目占用耕地约94.39亩 耕地的数量和质量 土地利用现状见附图9 野生动物 根据实地调查和资料收集，区域内，调查期间未发现国家重点保护动物；但分布有安徽省一级保护动物1种、二级保护动物8种 9种安徽省级保护动物的种群和栖息生境 主要分布在襄河两岸及襄河以东区域布 襄河湿地保护小区 沿襄河两侧堤坝为襄河湿地保护小区范围 湿地小区生态功能 见图3.2-2 临时工程等临建设施 项目占用约138.85亩，主要为建设用地和农用地 水保设施及耕地保护 见图2.3-1 图3.2-2 本项目线位与襄河湿地保护小区的位置关系示意图 |
| 评价 标准 | 3.3.1 大气环境 1、大气环境质量标准 项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体限值见表3.3-1。 表3.3-1 环境空气质量标准 单位:mg/m3 执行标准 污染物名称 平均时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 年平均 0.06 24小时平均 0.15 1小时平均 0.5 NO2 年平均 0.04 24小时平均 0.08 1小时平均 0.2 CO 24小时平均 4 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 PM10 年平均 0.07 24小时平均 0.15 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 TSP 年平均 0.2 24小时平均 0.3 2、污染物排放标准 本项目沥青、混凝土采用外购商用成品，不另设沥青、混凝土拌和场地。项目施工场地颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，具体见表3.3-2。 表3.3-2 大气污染物排放标准 污染物 单位 监控点 无组织排放浓度限值 颗粒物 mg/m3 周界外浓度最高点 0.12 3.3.2地表水环境 1、环境质量标准 本项目沿线经过襄河水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，其中悬浮物参照《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的水作标准。详见下表。 表3.3-3 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物 pH CODcr 石油类 氨氮 SS Ⅲ类标准 6-9 20 0.05 1.0 80 注：pH无量纲。 2、污染物排放标准 本项目无附属设施，营运期无生产生活废水产生。施工期生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准，外排入周边沟渠。 表3.3-4 污水综合排放标准 单位：mg/L 标准名称 CODCr 石油类 动植物油 氨氮 SS 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 100 5 10 15 70 3.3.3声环境 1、环境质量标准 本项目范围未划分声功能区，参考《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），未划分声功能区范围执行2类区标准。本项目现状交叉道路为儒文路、章陈路，线位边界线外35m内的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，35m外执行2类区标准。本项目现状交叉河流为襄河航道，襄河航道堤外坡角边界线外35m区域内执行4a类标准，35m外执行2类标准。 2、污染物排放标准 （1）施工期 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 表3.3-5 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 执行标准 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011） 70 55 （2）营运期 本项目营运期噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）标准，拟建项目公路边界线外35m内的区域执行4a类标准，35m外执行2类区标准。 表3.3-6 声环境质量标准 单位：dB(A) 执行标准 类别 昼间 夜间 适用区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类 60 50 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 4a类 70 55 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 3.3.4固体废物 项目一般固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1施工期大气环境影响分析 本项目施工过程中环境空气污染主要为扬尘污染和沥青烟污染。其中，扬尘污染主要来源于路基填筑、土料运输、筑路材料的运输、装卸、堆放过程；沥青烟污染主要来源于路面施工阶段的沥青摊铺过程。本项目所需混凝土、沥青均采用外购的方式。 1、扬尘污染 （1）物料运输扬尘 运输施工材料，尤其是运输粉状物料时，会产生施工扬尘，其影响因素较多，主要与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度等有关，其中，风速还直接影响扬尘的传输距离。本项目汽车运输施工材料主要通过现有道路或新建临时便道，由于乡村道路等级不高，多为无铺装的土路，路面含尘量较高，尤其遇到干旱少雨季节，道路扬尘较为严重。另外，筑路材料尤其是粉状材料若遮盖不严，在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。 （2）堆场扬尘 工程施工需要设置施工材料堆场，堆场的扬尘包括物料的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，会产生较大的扬尘污染，对周围环境带来一定的影响。 堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。通过适时洒水可有效抑制扬尘，可使扬尘量减少70%（京津唐高速施工道路扬尘洒水降尘试验监测结果）。建议堆场采取全封闭作业，洒水降尘，并对粉状材料采取覆盖措施，可有效减缓堆场扬尘对大气环境的影响。 （3）车辆行驶二次扬尘 施工车辆沿途洒落的尘土，将导致车辆行驶路线中扬尘增加，尤其是施工现场的出入口以及行驶在未完工的路面上时，将产生较大的扬尘污染。因此减少尘土洒落，及时清扫洒落的尘土是首要的抑尘方式。减少尘土洒落的办法主要有封闭运输，保持现场地面清洁，减少轮胎粘土等。 （4）施工现场扬尘 在修筑路基时，未完工路面也有可能产生一定的扬尘影响，主要是由于路基的初期开挖及填方过程中路面土壤的暴露，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。施工现场对两旁的居民和农作物有一定不利影响，通过对施工场地进行覆盖、洒水、固尘等措施，可以有效的减少起尘量，能够在一定程度上减轻对周围环境保护目标的影响。 施工期扬尘根据G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程施工现场监测数据类比分析，见表4.1-1。 表4.1-1 G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建工程施工现场扬尘监测数据 监测 路段 监测 时段 监测 场地 监测 因子 监测结果（mg/Nm3） 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 第一天 第二天 G5011芜合高速公路芜湖至林头段 施工期 三标段一号场站厂界下风向 TSP 0.145 0.140 0.3 PM10 0.060 0.067 0.15 由表4.1-1可以看出，在公路施工期，施工场界下风向环境空气中TSP日均浓度监测结果浓度范围在0.140～0.145mg/Nm3，PM10日均浓度监测结果浓度范围在0.060～0.067mg/Nm3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、沥青烟 本项目所需沥青混合料均采用外购的方式，不设置沥青拌合站。沥青烟影响阶段为新建路面摊铺阶段，为了解和评价该阶段沥青烟对环境空气的影响，本次评价类比现有连霍高速公路洛阳至三门峡段施工期间在路面摊铺阶段进行的BaP监测结果，详见表4.1-2。 表4.1-2 现有连霍高速公路洛阳至三门峡段施工期间BaP监测结果一览表 监测路段 监测时段 监测场地 BaP日均浓度范围 （×10-3μg/Nm3） 监测点位置 洛阳—三门峡 路面摊铺施工阶段 K28 未铺路面前 0.54 施工路段沿线 路面铺设时 6.8～6.9 超标率% 0 K52 未铺路面前 0.58 路面铺设时 2.7～3.5 超标率% 0 K82 未铺路面前 0.77 路面铺设时 4.5～5.2 超标率% 0 K114 未铺路面前 0.33 路面铺设时 2.5～3.3 超标率% 0 K134 未铺路面前 0.56 路面铺设时 3.3～6.0 超标率% 0 执行标准（GB3095-1996二级标准） 0.01μg/Nm3 由表4.1-2可知，路面铺设沥青期间道路沿线环境空气中BaP日均浓度均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准限值要求，但与未铺设路面前的背景值相比，公路沿线各测点环境空气中BaP日均浓度均高于铺设沥青前。 根据以往对公路施工的调查和监测资料，沥青摊铺时的沥青烟污染是很小的，可能会对施工人员造成一定程度的影响。通过注意加强防护，沥青烟对操作人员产生的影响较小。 在沥青摊铺作业过程中，应注意相关设备的选型、设备的完好率和操作规范，保证沥青烟浓度符合排放限值要求。 4.1.2施工期地表水环境影响分析 1、跨越襄河路段水环境影响分析 本项目以桥梁形式跨越襄河，主要工程内容见表4.1-3。 表4.1-3 涉及襄河及襄河湿地保护小区的主要工程内容 水体名称 工程形式 涉及桩号范围 涉水长度（m） 桥墩组数 襄河 襄河大桥 K0+905~K0+982 77 1 由上表可知，拟建项目跨越襄河长度约77m，有1组涉水桥墩。结合拟建项目的工程布设和施工方案，拟建项目对襄河的主要影响为桥梁施工产生影响，具体的环境影响识别、分析及保护对策如下： （1）钻孔施工产生的钻渣及泥浆 涉水桥墩的施工采用钻孔灌注桩，钻孔将产生一定的钻渣，若钻渣任意抛至河流中，将造成下游河道的淤塞及水质的恶化，造成一定时间、一定水域范围的污染。因此，要求钻渣、弃土及泥浆等严禁向水体倾倒，妥善利用及处理。 钻孔泥浆主要由水、粘土(或膨润土）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，目前大型桥梁建设工程施工钻孔时，一般都采用泥浆回收措施降低成本、减少环境污染。类比泰州南官河大桥施工的监测结果，采用泥浆分离机回收泥浆，含泥浆污水的SS浓度由处理前的1690mg/L降低到处理后的66mg/L。根据相关研究结论，桩基泥浆水比重：1.20～1.46，含泥量：32%～50%，pH值：6～7。桥梁桩基产生的废水较少，桥梁基础钻孔施工中泥浆护壁和钻孔出渣泥浆沉淀排水，其中污染物主要以SS为主，经泥浆箱收集沉淀后可回用，剩余泥浆自然固化后就地填埋按原地类恢复，一般不会造成水污染。 （2）桥梁的桥墩基础、墩身临时支撑等水下工程施工 涉水桥墩采用钢围堰施工，施工初期作业场地周围将会局部的扰动河底，故而会使局部水体中泥沙等悬浮物增加。根据刘龙、杨彦州等人（交通运输部科学研究院）于2021年在《环境影响评价》杂志发表的《桥梁涉水施工对河流的影响及减缓措施探讨》的研究结果表明：“桥梁施工中使用最为普及的拉森钢板桩围堰为例，拉森钢板桩适用于各类土质河床，具有重复利用、安全稳定、施工便捷等特点，而且对水体扰动面积比较小，操作简单，在桥梁涉水施工中应用非常广泛，具体施工步骤为：施工准备-测量定位-插打抗滑钢管-插打钢板桩-开挖基坑-逐层进行钢板桩内支撑排水-浇筑封底混凝土承台-施工基坑回填-逐步拆除内支撑-墩身施工-基坑回填-钢板桩拔出-抗滑钢管拔出。在上述过程中，对地表水造成直接影响的施工主要体现在插打抗滑钢管和插打钢板桩2个过程。在插打的过程中，对河床有扰动，造成泥沙上浮，水体悬浮物增加，水质浑浊，水环境质量明显下降，其直接影响程度与施工持续时间和施工强度相关，在没有发生事故的情境下，水平影响范围为20~50m。这些影响是暂时并可恢复的，在插打抗滑钢管和插打钢板桩作业结束后，其影响很快就会恢复。” 结合同类工程施工期监测情况类比分析，围堰施工时，局部水域的SS浓度在80～160mg/L之间，但施工点下游100m范围外SS增量不超过50mg/L随着距离的增大，这一影响将逐渐减小，且随着施工的结束，这一影响将很快消失，对水质影响较小。 （3）桥梁施工作业现场管理缺漏可能导致的水环境影响 桥梁施工作业时，施工现场机械、设备漏油、机械维修过程中的残油可能对襄河水体造成严重的油污染，因此必须对施工机械漏油采取一定的预防与管理措施，避免对下游水质造成油污染。本工程要求在施工过程中不得在施工现场进行机械和车辆清洗维修作业，同时在施工场地内应设置泥沙沉淀池及收油桶应对施工机械可能发生的意外漏油，污油应回收处理，禁止直接向水体中排放，避免对水体水质造成污染。 （4）陆域桥梁施工可能导致的水环境影响 陆域桥墩桩基施工会有少量弃土，如管理不善进入襄河能造成悬浮物增加影响；施工现场物料、建材堆放可能受暴雨冲刷等原因，污染物随地面径流进入襄河；桥梁施工场地的预制件场生产废水、预制件、钢砼梁板的养护水以及冲洗废水等排入襄河，造成水体污染。 通过以上分析与识别，在敏感水体施工过程中应采取环保措施如下： （1）施工期泥浆水禁止外排，在施工场地内设置泥浆箱外运处置。严禁向襄河水体、襄河湿地保护小区范围内倾倒。 （2）在施工场地内设置泥沙沉淀池及收油桶，禁止施工机械在襄河水体内维修和清洗作业，严禁向襄河倾倒污油、弃土及泥浆，避免对水体造成污染。 （3）作业场、施工材料堆场、废弃建材堆放场应远离襄河，并采取遮挡、掩盖等措施，避免物料进入襄河水体造成污染。 （4）严格施工期生活垃圾管理，不得随意抛弃至襄河水体内，施工营地应避免设置在襄河水体附近，生活污水禁止排入襄河水体，并建议将施工营地产生的生活垃圾集中收集，定期清运处理。 （5）尽量采用低噪声机械设备，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能变差而导致噪声增加，施工车辆禁止鸣笛，减缓对沿线野生动物的影响。 （6）施工前，需对施工人员进行宣传教育，禁止施工人员在襄河水域捕鸟、捕鱼或从事其他有碍生态环境及野生动物保护的活动。 （7）加强施工期环境管理，对涉及襄河水体范围内的桥梁路段作为施工期重点路段，开展环境监理，并对襄河施工期进行地表水质监测。一旦发现水体受到污染，及时告知主管部门。在落实上述环保措施后，桥梁施工对襄河水体的影响可控。 2、施工场地生活污水 本项目设置1处施工生产生活区，周边无地表水体。施工人员产生的生活污水主要来源于施工人员就餐、洗涤产生的污水以及粪便水。采用单位人口排污系数计算，施工生产生活区工作人员100人计，生活用水量按50升/人·天计，产污系数按90%计，则施工生产生活区产生的生活污水量约为4.5m3/d。施工生产生活区生活污水主要为少量的CODCr、SS、动植物油等，主要污染物及浓度为CODCr：500mg/L，SS：250mg/L，动植物油：35mg/L。 施工人员产生的生活污水若直接排入河流，会造成水体有机物等指标超标，严重影响水体水质。施工营地生活废水经10m3/d的箱式一体化污水处理装置处理，处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后排入周边沟渠。 3、施工场地施工废水 本项目临时工程主要为施工材料堆场和预制场。预制件养护产生一定量的养护废水，以及受暴雨冲刷产生的污水，主要的污染物是SS，pH值一般为8～10，偏弱碱性，需经施工现场的明沟、多级沉淀池处理，其废水回用于场地的绿化及洒水抑尘，不外排。 4.1.3施工期声环境影响分析 项目施工期对声环境产生影响的主要是不同施工机械产生的噪声。 1、施工期单源强噪声影响分析 （1）预测模式 施工机械的噪声可近似视为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，估算距离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：LA（r）：距声源r米处的施工噪声预测值，dB〔A〕； LA（r0）：距声源r0米处的噪声参考值，dB〔A〕； （2）施工机械单独作业噪声值 根据上述预测模式，表4.1-4列出了距施工机械不同距离处的噪声值。 表4.1-4 主要施工机械不同距离处的噪声级〔单位：dB〔A〕〕 施工机械 与施工点距离（m） 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 400m 风镐 90 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 挖掘机 84 78.0 72.0 65.9 62.4 59.9 58.0 54.5 52.0 48.4 45.9 装载机 90 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 推土机 86 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 47.9 打桩机 100 94.0 88.0 81.9 78.4 75.9 74.0 70.5 68.0 64.4 61.9 平地机 90 84.0 78.0 71.9 68.4 65.9 64.0 60.5 58.0 54.4 51.9 压路机 81 75.0 69.0 62.9 59.4 56.9 55.0 51.5 49.0 45.4 42.9 摊铺机 82 76.0 70.0 63.9 60.4 57.9 56.0 52.5 50.0 46.4 43.9 砼泵车 92 86.0 80.0 73.9 70.4 67.9 66.0 62.5 60.0 56.4 53.9 砼振捣器 84 78.0 72.0 65.9 62.4 59.9 58.0 54.5 52.0 48.4 45.9 吊车 86 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 47.9 运输车辆 86 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 47.9 注：5m处的A声级为实测值，其它为预测值，实际情况可能稍有出入。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB〔A〕，夜间限值为55dB〔A〕，由表所示结果表明，除打桩机、砼泵车外，昼间施工机械在距施工场地60m外基本可达到标准限值，夜间在400m外可基本达到标准限值。 2、施工期多源强噪声影响分析 本项目施工中，可尽量利用现有公路作为物料运输的主要施工便道，对应路段施工主要可分为基础施工、路面施工、交通工程施工三个方面，具体分析如下： ①基础施工：这一工序是公路耗时最长、所用施工机械最多、噪声最强的阶段，主要包括路基施工、桥梁施工等方面： a 路基施工：主要包括地基处理、路基平整、挖填土方、逐层压实等工程，所使用的施工机械主要为挖掘机、推土机、压路机、平地机等； b桥梁施工：主要为桥梁基础施工及结构施工，所使用的施工机械主要为打桩机、起吊机等。 ②路面施工：这一工序继路基施工结束后开展，主要是对全线摊铺沥青，用到的施工机械主要是大型沥青摊铺机，根据国内对高速公路施工期进行的一些噪声监测，该阶段公路施工噪声相对路基施工段甚小，距路边50m外的敏感点受到的影响较小。 ③交通工程施工：这一工序主要是对拟建项目的交通通讯设施进行安装、标志标线进行完善，该工序基本不用大型施工机械，因此噪声的影响轻微。 （1）预测模式 在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，因此，施工噪声是各种施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果。各声源在预测点产生的合成声级（Leqg）采用以下计算模式： 式中：n：声源个数； Lpi：第i个声源在预测点产生的A声级，dB〔A〕； 以基础施工和路面施工阶段为例，简要进行多源强噪声预测如下： （2）多台施工机械同时作业噪声值 根据表4.1-4主要施工机械不同距离处的噪声级，选择涉及施工机械较多且噪声较强的路基填筑阶段（推土机、挖掘机、平地机、压路机）进行多机械设备同时运行的噪声预测，并给出相应的达标控制距离。 根据上述预测模式，在表4.1-4中距施工机械不同距离处的噪声值基础上，估算多个点声源在距离声源不同距离处的噪声贡献值Leqg，预测结果如下： 表4.1-5 路基施工阶段不同距离处的噪声级〔单位：dB〔A〕〕 典型机械组合 与施工点距离（m） 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 300m 400m 路基施工 路基填筑 装载机×1 91.5 85.4 79.4 73.4 69.9 67.4 65.4 61.9 59.4 55.9 53.4 推土机×1 路基填筑 装载机×1 91.5 85.4 79.4 73.4 69.9 67.4 65.4 61.9 59.4 55.9 53.4 推土机×1 路基压实 平地机×1 90.5 84.5 78.5 72.5 68.9 66.4 64.5 61.0 58.5 55.0 52.5 压路机×1 桥梁施工 桥梁桩基 打桩机×1 100.0 94.0 88.0 81.9 78.4 75.9 74.0 70.5 68.0 64.4 61.9 桥梁桥墩 砼泵车×1 92.6 86.6 80.6 74.6 71.1 68.6 66.6 63.1 60.6 57.1 54.6 砼振捣器×1 上部结构 吊车×2 86.0 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 47.9 路面施工 路面铣刨 挖掘机×1 91.0 85.0 78.9 72.9 69.4 66.9 65.0 61.4 58.9 55.4 52.9 风镐×1 路面摊铺 摊铺机×1 84.5 78.5 72.5 66.5 63.0 60.5 58.5 55.0 52.5 49.0 46.5 压路机×1 大临场地 建材等运输 运输车辆 86.0 80.0 74.0 67.9 64.4 61.9 60.0 56.5 54.0 50.4 47.9 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，施工场界昼间的噪声限值为70dB〔A〕，夜间限值为55dB〔A〕。表4.1-5所示结果表明，昼间除桥梁桩基、桥梁桥墩施工外，其他施工阶段在距施工场地60m外，夜间在400m范围外基本可达到标准限值。在施工现场，施工噪声是各种施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，但考虑房屋遮挡、地形及植被衰减等因素，上述达标距离在实际工作中仍可参考。 3、施工期大临工程周围噪声达标距离预测分析 本项目的施工生产生活区（包括施工场地、预制场等）周边200m范围内声环境保护目标。 施工场地、施工营地等大临工程基本为多设备同时施工，对周边的噪声影响为多施工机械的辐射噪声共同作用的结果。预制场施工机械一般为打桩机、钻孔机、重型运输车辆等。因此可参考多台施工机械同时作业噪声值预测模式，对大临工程、施工场地的达标距离进行预测分析。由表中可见，昼间施工阶段在距施工场地150m外基本可达到标准限值，夜间在400m范围内都超过了标准限值。施工时，建议合理选择施工地址，避免在施工场界内存在居民生活区，施工场界距声环境保护目标至少保持200m的距离，并且合理安排施工时间，尽量避免夜间施工。 4、施工期声环境保护目标噪声影响分析 本项目评价范围内无声环境保护目标，对声环境质量无影响。 5、施工期声环境影响分析结论 根据分析，项目施工期对声环境产生影响的主要是施工机械，昼间除桥梁桩基、桥梁桥墩施工外，其他施工阶段在距施工场地60m外，夜间在400m范围外基本可达到标准限值。 施工期噪声污染具有暂时性，但由于本项目建设规模大，施工时间长，施工机械具有数量大，各类多，噪声高等特点，因此施工期噪声影响范围较大，因此必须采取一定的管理和防护措施，本次报告提出以下预防措施： ①结合施工现场平面特点，尽量将施工机具和加工房设在远离居民生活区，减少噪声影响。 ②加强噪声作业时间严格控制，需要连续作业或夜间作业的，必须报告工地所在建设管理部门审查同意后方可以施工，并事先作好周围群众的工作。 ③对人为活动噪声的控制措施，施工中尽量减轻扰民噪声，对产生振动噪声的木工机具、振捣器等尽量在白天使用，支拆模板，搭拆脚手架等必须在白天进行，除砼可以在夜间连续施工外，一般情况下，夜间及午休时间尽量不加班。 ④施工的上下联络采用对讲机，现场配备对讲机，严禁在门架、钢管上敲打金属形式通知操作人员。 ⑤材料装卸采用人工传递，特别对钢管、钢模等金属器材，严禁抛掷或从汽车上一次性下料。 ⑥对强噪声源头有控制措施，强噪声作业进行全封闭。 ⑦施工现场制定的噪声控制措施，由施工现场的专职环保员或环保队监控，对环保、卫生工作进行检查记录，对施工现场的噪声随时进行监控，未按要求进行降低噪声作业的立即停工整改。 4.1.4施工期固体废物影响分析 施工期的固体废弃物影响主要来源于施工的建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和危险废物等，其中，建筑垃圾主要为物料运送过程的物料损耗，道路铺设产生的石料、灰渣等的损耗与遗弃；危险废物主要为施工场地内施工车辆、机械产生的废机油等。 建设单位应妥善收集建筑垃圾，并集中定点堆放，做好防尘措施，及时处置清运，以免对环境造成不利影响。 施工前应对工程占用区域可利用的表土进行剥离，单独堆存，加强表土堆存防护及管理，确保有效回用。 在施工生产生活区设置设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的危废贮存场地，施工期的废机油收集后，按照有关规定交由有资质的单位妥善处置。 施工人员的生活垃圾统一处置，收集后委托当地环卫部门集中处置。 4.1.5施工期生态环境影响分析 本项目为新建一级公路兼城市主干道工程，主要生态影响为永久占地、临时占地及施工活动带来的生态影响，体现在对土地利用、生物量及生物多样性等多方面的影响。 本项目新增建设用地较少，占用植被主要为人工林和农业植被，及一些灌草丛等，因此项目占地对区域内生物量的损失是可接受的，对区域生态系统的生产力水平影响有限。 （2）本项目设置临时工程1处，临时占地类型为建筑用地，通过文明施工、有效管理，施工结束场地平整后交由原产权单位；设置取（弃）土场1处，临时占地类型为农用地，施工结束后及时按照原地类进行恢复，减轻临时占地的影响。 （3）本项目占用的植物种类主要为农作物群落中的水稻、玉米等，以及人工林群落中的以意杨等为主的路网、沟渠林植物，均为区域内常见物种，分布广，数量多，加之项目完工后对全线进行绿化，因此本项目建设不会对沿线区域植物多样性造成显著的影响。 （4）本项目建设对评价区域内野生动物的影响主要是植被破坏、通道阻隔、施工噪声等。项目两侧野生动物多为较适应人为干扰的物种，且随着施工期结束，影响消失，因此项目建设对其影响较小。 详见“生态环境影响专项评价”。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2.1运营期大气环境影响分析 新建道路营运后，主要大气污染源是汽车尾气。根据大气监测数据，沿线环境空气质量较好，TSP日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 对于公路项目而言，可以通过加强公路自身绿化，种植一些具有空气净化作用的植物作为两侧的绿化带以吸收尾气，保护沿线区域环境空气质量。此外，随着我国对环保的重视，科学技术的进步，清洁能源的广泛应用，未来机动车辆单车污染物排放量将可能大大降低。本项目沿线环境空气质量现状较好，大气环境容量较大。总体而言，汽车尾气对公路沿线的空气质量影响较小。 4.2.2运营期水环境影响分析 项目营运期对地表水环境的影响主要为路面（桥面）径流对地表水的影响。 本工程建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定污染。通常从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40-60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。 本项目襄河以西段设置雨水管网，收集地块和路面雨水后，自东向西排入现状雨水管中。襄河大桥段通过桥头两端设置收集池收集初期雨水。襄河以东段本次设计无慢行系统，路面雨水经雨水口收集后就近排入道路边沟，不设计雨水管道。因此，项目营运期对地表水环境影响较小。 4.2.3环境风险影响分析 1、风险识别 项目沿线穿越襄河水体、襄河湿地保护小区。根据调查，项目桥位上游7.03km处在新龙河内有1处全椒县二水厂的取水口，桥位下游16.6km处在滁河干流内有1处国控断面（陈浅）。 本项目环境风险主要是穿越襄河水体和襄河湿地保护小区，潜在的水污染环境风险事故。该风险主要源自在项目跨越襄河及襄河湿地保护小区 （K0+823~K1+000）发生运输危险品的泄露事故，影响水体的水质安全。本次评价针对襄河路段进行风险识别。所涉及的水域为Ⅲ类标准。 表4.2-1 本项目沿线重要环境保护目标 名称 中心桩号 跨越长度(m) 襄河湿地保护小区（含襄河水体） K0+975 177 2、风险预测 （1）最大可信事故、源项分析及预测模式 由于交通事故的发生具有不确定性，发生的概率很小，而一旦发生后果则较为严重，因此这类情况一般采用概率分析的方法进行度量。交通事故概率是类比安徽省公路发生的交通事故次数、拟建公路日均交通量及从事危险品运输车辆所占机动车数量的比重和拟建公路大桥跨越水域的长度等数据进行估算。预测年在拟建一级公路跨河桥段危险品运输车辆发生风险事故的频率计算模式为： P＝Q0×Q1×Q2×Q3 P —重要水域地段出现污染风险概率； Q0 —区域等级公路车辆相撞翻车等重大交通事故概率，次/百万辆×公里； Q1 ——预测年的年绝对交通量，百万辆/年； Q2 ——装载有毒、有害危险品货车占总交通量的比例，%； Q3 ——重要水域路段的长度，公里。 （2）预测参数 根据设计文件资料和类比调查，确定预测参数。 Q0的确定：根据项目所在区域多年来发生交通事故的调查和统计，交通事故概率平均为0.2次/百万辆×km，故Q0取0.2。 Q1的确定：根据预测车流量，各预测路段的Q1值如表4.2-2。 表4.2-2 预测路段的Q1值 单位:百万辆/年 预测路段 中心桩号 2026年 2032年 2040年 襄河湿地保护小区 K0+975 0.019395205 0.022264733 0.027580083 Q2的确定：项目区现有通道内运输化工制品、农药及石油类货车约占总车流量的比例为0.3%，故Q2的取值为0.003。 Q3的确定：Q3的取值为0.177。 （3）预测结果 根据预测模式和上述各参数的确定，计算结果见表4.2-3。 表4.2-3 各重要路段交通事故发生可能性预测 路段名称 跨越长度(m) 环境风险事故可能发生概率(次/年) 2026年 2032年 2040年 襄河湿地保护小区 177 0.000002060 0.000002365 0.000002929 （4）事故后果分析 由上述计算结果可知，本项目每一年在经过襄河大桥路段水域路段发生有毒有害危险品运输事故的可能性很小，大概是万分之几到十万分之几的概率。但一旦在以上路段发生危险品运输泄漏事故，对水体、土壤会造成污染，因此必须从工程、管理等多方面落实预防手段来降低该类事故的发生率；同时建议一级公路应急预案中应当包括并加强“危险品事故风险专项预案”，提出针对性的应急措施，把事故发生后对环境的危害降低到最低程度，做到预防和救援并重。 4、风险防范措施 为防止营运期运输危险品的车辆在上述敏感水域路段发生运输事故导致危险品直接泄入敏感水体造成污染，对工程跨越襄河、襄河湿地保护小区水域的桥梁应设置桥面径流收集系统及应急收集池，并做好收集池的防渗，收集池地面渗透系数应≤10-10cm/s。 （1）工程措施 1）常用桥面径流收集方式 从目前国内等级公路实施的桥面径流收集系统看，基本可分为封闭式和敞开式两种纵向排水系统： 封闭式纵向排水系统：是通过大桥桥面泻水管与横向截水管相接，全封闭的横向截水圆管将径流引至河堤外，在河堤外通过竖向排水管沿桥墩引下，排入设置的集水池内。排水管高度低于桥面高度，横向截水管的坡度为3‰，长度与河流两岸河堤内的桥体长度相同。该封闭式纵向排水系统见图4.2-1。此种排水系统适合河流比较窄，桥梁长度较短的情况。据调查，该桥面径流收集系统在合肥绕城高速的董铺水库桥面等得到使用，并取得良好的效果，见图4.2-2。 敞开式纵向排水系统：该设计为在桥沿底部两侧设置半圆形集水槽，由支撑架支撑，槽沿高度略低于桥面高度，集水槽的坡度与桥面坡度相同，长度与河流两岸河堤内的桥体长度相同，集水槽直径d＝0.5～1m，集水槽与桥面的高差为0.5m（见图4.2-3）。此种排水系统的优点在于，下暴雨时能够将雨水溢流至河里，避免了暴雨时由于排水不畅导致的桥面积水，危险品泄漏时也可暂时将危险品截留在集水槽内。此种排水系统适合河流比较宽，桥梁长度较长，采用封闭式收集系统比较困难的情况。 图4.2-1 封闭式纵向排水系统示意图 图4.2-2合肥绕城高速董铺水库桥面径流收集装置 图4.2-3 敞开式纵向排水系统示意图 两种纵向排水系统的优缺点比较： a. 当危险品事故发生在晴天或降雨强度较小时，封闭式纵向排水系统都可通过排水管将危险品导入桥两端的集水池中，敞开式纵向排水系统可通过集水槽将危险品储存在集水槽中，通过人工手段将截留在集水槽中的危险品清理掉，数量较大时可以通过集水槽排入两侧事故池。 b. 当危险品事故发生在降雨强度很大时，封闭式纵向排水系统可能来不及将桥面径流和危险品排入桥两端的集水池中，易造成路面积水，影响行车安全，造成更大的事故隐患。封闭式排水系统适合中、小桥。而敞开式纵向排水系统由于坡度不够，少部分危险品可能会随着桥面径流通过集水槽沿溢流排入水体，仍存在一定的风险。 2）本项目径流收集方案 为防范危险化学品运输带来的环境风险，本工程应对工程跨越的相关水体的桥梁设置封闭式纵向排水系统，在桥头两端分别设置集水池，通过大桥桥面泻水管与横向截水管相接，全封闭的横向截水圆管将径流引至河堤外，在河堤外通过竖向排水管沿桥墩引下，排入集水池内。 ①径流流量估算 工程沿线拟设跨河桥梁的桥面径流流量估算计算时，采用滁州市暴雨公式计算，综合得出项目地区暴雨强度，计算公式如下： q=2696.075(1+0.4381LgP)/(t+14.830)^0.692(L/s•ha) 式中q为暴雨强度（L/s•hm2）；P为重现期（a，取值为3a）；t为降雨历时（min，取值为15min）。 根据上述公式，计算得出项目地区暴雨强度q为257.20L/s•hm2。 Q=q*S*n 式中Q为桥面雨水径流量（m3/15min）；q为暴雨强度（L/s•hm2）；S为汇水面积（m2）；n为径流系数，取0.9。 工程拟设跨越襄河桥梁路段的桥面径流流量及收集池容积计算结果如下表4.2-4所示。收集池设置示意图见图4.2-4。 表4.2-4 工程跨越襄河路段桥面径流计算结果 序号 路段名称 跨越桩号 径流收集长度(m) 汇水面积（m2） 桥面径流（m3/15min） 收集措施 收集池容积（m3*个） 1 襄河大桥 K0+823-K0+975（襄河左堤） 152 6384 126.17 桥面径流收集 150*1 K0+975-K1+000（襄河右堤） 25 1050 24.31 桥面径流收集 60*1 注：收集池最小容积包含危险品运输车辆运载量，按20m3计，冲洗水量按40m3算。 图4.2-4 襄河路段应急事故池设置布置图 ②桥面径流收集系统设计要求 本项目桥面径流收集系统应由专业设计单位根据桥梁实际情况进行有针对性的设计。 一般地，桥面两侧每隔5-10m左右（具体以专项设计方案为准）设置一个泄水管，钢桥泄水管在工厂与钢箱梁焊接，砼桥部分泄水管在箱梁施工时预埋好。各泄水管接入集水槽，将初期雨水及事故径流汇集至收集池。 收集池应位于桥头两端河堤以内（即远离河道水域一侧），兼有沉淀、隔油和蓄毒作用，可将事故径流和初期雨水截留，避免对水体水质的破坏，并对收集池进行防渗，防渗系数不小于10-10cm/s。 ③径流收集方式 由于初期雨水污染物浓度较高，将桥面径流的前期污水和后期雨水分别处理。 如上图所示，桥梁集中排水泄水孔用不锈钢管与沉淀池（即应急事故收集池）链接，再通过不锈钢管与事故应急池链接。为保障发生风险事故及时响应，排水泄水孔与沉淀池（即事故应急收集池）之间的阀门由公路养护部门远程控制，具体收集方式如下： 初期雨水收集方式：阀门平时保持关闭状态，降雨发生时，由公路养护人员远程即时打开阀门，污染物浓度较高的初期雨水由泄水孔链接入沉淀池（即事故应急收集池），收集初期雨水，15min后，由养护部门组织关闭阀门，后期雨水由排水泄水孔直接排入周边水体，初期雨水在沉淀池（即事故应急收集池）内自然蒸发； 事故废水收集方式：阀门平时保持关闭状态，如遇事故，由公路养护人员远程即时打开阀门，使事故废水先由集中排水泄水孔进入沉淀池（即事故应急收集池），事故废水收集后委托所在区域有资质的危险废物处理单位抽运并安全处置。 为此桥梁径流系统可以通过桥面径流收集管道和收集池可在降雨期间收集污染物浓度较高的初期雨水；同时，一旦在桥面上发生运输事故，可收集泄漏的危险品，避免危险品直接排入敏感水体，对水体水质造成污染。 ④径流收集排放要求（去向） 该路段发生风险事故时，通过桥面径流收集系统收集泄漏在桥面上的事故水，所收集的废水属于危险物质，因此收集后委托所在区域有资质的危险废物处理单位抽运并安全处置，不得排入襄河水域及湿地保护小区等环境敏感区域。 综上所述，初期雨水和事故废水的最终排放去向是合理的。 3）本项目风险应急措施 项目营运期，如运输有毒有害危险品（如化学品和燃油等）车辆发生交通事故，发生碰撞导致泄漏、燃烧、爆炸等意外事故，可能导致襄河水域及湿地保护小区路段污染事故，需加强道路风险管理措施。滁州市、全椒县已经编制完成了《滁州市突发事件总体应急预案（2021年修订）》、《滁州市突发环境事件应急预案（2022年修订）》、《全椒县突发事件总体应急预案（2021年修订）》、《关于印发全椒县2022年全椒县突发环境事件应急预案的通知》等一系列交通事故应急处置预案，本项目的事故应急处理应纳入上述处置预案管理之中，有效降低水污染事故发生的风险。 4.2.4运营期声环境影响分析 拟建项目进入营运期后，对声环境的影响主要来自于交通噪声。本次评价对项目建成通车后，在近、中、远期的噪声总体水平作出预测和评价，以便根据噪声影响的实际情况因地制宜的制定合理的降噪措施，并给今后在项目沿线内的相关规划提供科学依据。 （1）预测模式 本次声环境影响评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/2.4—2021）中推荐的公路噪声预测模式进行预测。 （一）公路交通运输噪声预测基本模式 1、车型分类 车型分类（大、中、小型车）方法见表4.2-6。 表4.2-6 车型分类 车型 汽车代表车型 车辆折算系数 车型划分标准 小 小客车 1.0 座位≤19座的客车和载质量≤2 t货车 中 中型车 1.5 座位＞19座的客车和2 t＜载质量≤7t货车 大 大型车 2.5 7t＜载质量≤20t货车 汽车列车 4.0 载质量＞20t的货车 2、 基本预测模式 1) 第i 类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i — 第i类车的小时等效声级，dB（A）； (L0E)i — 第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A)； Ni — 昼间，夜间通过某个预测点的第i 类车平均小时车流量，辆/h； Vi — 第i 类车的平均车速，km/h； T — 计算等效声级的时间，1h； △L距离—距离衰减，dB（A），小时车流量大于等于300辆/小时：△L距离=10lg（7.5/r），小时车流量小于300辆/小时：△L距离=15lg（7.5/r）； r — 从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m 预测点的噪声预测。 Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度，如图4.2-5所示； 图4.2-5 有限路段的修正函数，A—B 为路段，P 为预测点 由其他因素引起的修正量（ΔL1）可按下式计算： ΔL= ΔL1−ΔL2 + ΔL3 ΔL 1 = ΔL坡度 + ΔL路面 ΔL2 =A atm +A gr +A bar +A misc 式中： ΔL 1—线路因素引起的修正量，dB(A)； ΔL 坡度—公路纵坡修正量，dB(A)； ΔL路面—公路路面材料引起的修正量，dB(A)； ΔL2 —声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； ΔL3 —由反射等引起的修正量，dB(A)。 2) 总车流等效声级： 如某个预测点受多条线路交通噪声影响（如高架桥周边预测点受桥上和桥下多条车道的影响，路边高层建筑预测点受地面多条车道的影响），应分别计算每条道路对该预测点的声级后，经叠加后得到贡献值。 3) 环境噪声预测模式： 式中： Leq — 预测点的环境噪声值，dB； Leqg — 预测点的公路交通噪声值，dB； Leqb — 预测点的背景噪声值，dB。 3. 修正量和衰减量的计算 （1） 线路因素引起的修正量（ΔL1） a) 纵坡修正量（ΔL坡度） 公路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) （A.17） 式中： β —公路纵坡坡度，%。 b) 路面修正量（ΔL路面） 不同路面的噪声修正量见表4.2-7。 表4.2-7 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路 面 不同行驶速度修正量km/h 30 40 ≧50 沥青混凝土路面 0 0 0 水泥混凝土路面 1.0 1.5 2.0 注：表中修正量为(L0E )i 在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （2）声波传播途径中引起的衰减量（ΔL2） ①空气吸收引起的衰减（Aatm） 式中： α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表4.2-8）。本项目中取α=2.8。 表4.2-8 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α ②地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： 坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 疏松地面，包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。 式中r：声源到预测点的距离，m； hm：传播路径的平均离地高度，m；可按图4.2-6进行计算，hm= F/r，F：面积， m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 图4.2-6 估计平均高度hm的方法 ③障碍物屏蔽引起的衰减（Abar） 位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。 a.屏障在线声源声场中引起的衰减： 无限长声屏障可按下式计算： 式中： Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； f—声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在公路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 在使用上式计算声屏障衰减时，当菲涅尔数0＞N＞-0.2时也应计算衰减量，同时保证衰减量为正值，负值时舍弃。 有限长声屏障的衰减量（A' bar）可按下式近似计算： 式中： A' bar—有限长声屏障引起的衰减，dB； β—受声点与声屏障两端连接线的夹角，（°）； θ—受声点与线声源两端连接线的夹角，（°）； Abar——无限长声屏障的衰减量，dB，可按无限长声屏障公式计算。 图4.2-7 受声点与线声源两端连接线的夹角（遮蔽角） ④其他方面效应引起的衰减（Amisc） a.绿化林带噪声衰减计算 绿化林带的附加衰减与树种、林带结构和密度等因素有关。在声源附近的绿化林带，或在预测点附近的绿化林带，或两者均有的情况都可以使声波衰减，见图4.2-8。 图4.2-8 通过树和灌木时噪声衰减示意图 通过树叶传播造成的噪声衰减随通过树叶传播距离df的增长而增加，其中df=d1+d2，为了计算d1和d2，可假设弯曲路径的半径为5km。 表4.2-9中的第一行给出了通过总长度为10m到20m之间的密叶时，由密叶引起的衰减；第二行为通过总长度20m到200m之间密叶时的衰减系数；当通过密叶的路径长度大于200m时，可使用200m的衰减值。 表4.2-9 倍频带噪声通过密叶传播时产生的衰减 b. 建筑群噪声衰减（Ahous） 建筑群衰减Ahous 不超过10 dB时，近似等效连续A声级按下式估算。当从受声点可直接观察到线路时，不考虑此项衰减。 式中 A hous,1按下式计算，单位为dB。 式中：B——沿声传播路线上的建筑物的密度，等于建筑物总平面面积除以总地面面积（包括建筑物所占面积）； db——通过建筑群的声传播路线长度，按下式计算，d1和d2如图4.2-9所示。 图4.2-9 建筑群中声传播路径 假如声源沿线附近有成排整齐排列的建筑物时，则可将附加项包括在内（假定这一项小于在同一位置上与建筑物平均高度等高的一个屏障插入损失）。A hous,2按下式计算。 A hous,2=10lg(1-p) 式中：p——沿声源纵向分布的建筑物正面总长度除以对应的声源长度，其值小于或等于90%。 在进行预测计算时，建筑群衰减Ahous与地面效应引起的衰减Agr通常只需考虑一项最主要的衰减。对于通过建筑群的声传播，一般不考虑地面效应引起的衰减Agr；但地面效应引起的衰减Agr（假定预测点与声源之间不存在建筑群时的计算结果）大于建筑群衰减Ahous 时，则不考虑建筑群插入损失Ahous。 （二）公路交通运输噪声预测模式基本参数 1、Ni值的选取 本次评价车流量计算主要根据工程可研报告预测的交通量和车型比例及昼夜比，换算得到拟建公路各路段、各特征年昼间和夜间平均小时绝对交通量，具体见表4.2-10。 表4.2-10 项目小时交通量预测结果 单位：辆/时，绝对数 路段 时段 昼间 夜间 小 中 大 小 中 大 起点-终点 近期 750 76 184 300 30 74 中期 880 75 205 352 30 82 远期 1104 87 245 442 35 98 注：小车包括小客车、小货；中车包括中货、大客；大车包括大货、汽车列车。 2、(L0E) i和Vi值的选取 根据项目工程资料，本项目路线设计车速60km/h，本项目各车型单车交通源强选取如下： 表4.2-11 本项目路线各车型源强 单位：dB（A） 车型 源强公式 车速（km/h） 辐射声级（dB/A） 昼间 夜间 昼间 夜间 小型车 Los =12.6+34.73lgVS 60 60 74.4 74.4 中型车 Lo m =8.8+40.48lgVM 60 60 80.8 80.8 大型车 Lol =22.0+36.32lgVL 60 60 86.6 86.6 （2）各路段车辆噪声贡献值预测 本项目对沿线声环境产生影响的主要为公路交通量产生的噪声。本评价对公路两侧距中心线30~200m范围内作出路段预测，预测特征年为近期2026年、中期2032年、远期2040年。由于公路纵面线型不断变化，与地面的高差不断变化，因此分别预测各路段各特征年在平路基情况下的交通噪声，仅考虑距离、地面吸收衰减因素，高差、视角、纵坡、路面修正、声影区衰减、房屋遮挡、绿化衰减及空气吸收衰减等因素均不考虑。拟建公路沿线车辆噪声贡献值预测结果见表4.2-12，噪声贡献值达标距离见表4.2-13。 表4.2-12 拟建公路营运期各路段车辆噪声贡献值预测 单位:dB（A） 起讫点 年度 时段 距路中线的距离（m） 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 本项目 2026年 昼 65 63 61 60 59 58 56 55 53 52 52 51 夜 61 59 57 56 55 54 52 51 50 48 48 47 2032年 昼 66 63 62 60 59 58 57 55 54 53 52 51 夜 62 59 58 56 55 54 53 51 50 49 48 47 2040年 昼 67 64 63 61 60 59 57 56 55 54 53 52 夜 63 60 59 57 56 55 53 52 51 50 49 48 表 4.2-13 本项目各路段噪声贡献值达标距离 单位：m 起讫点 按4a类标准 按2类标准 近期 中期 远期 近期 中期 远期 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 本项目 30 67 30 72 30 82 58 130 62 141 70 160 本项目昼间，营运近期、中期、远期在距中线30m以外满足4a类区标准，近期、中期、远期均在距中线58m、62m、70m外满足2类区标准；夜间，营运近期、中期、远期在距中线67m、72m、82m外满足4a类区标准，营运近期、中期、远期均在距中线130m、141m、160m外满足2类区标准。 （3）沿线敏感点声环境影响分析 本项目评价范围内无声环境保护目标。本项目位于全椒县襄河镇、十字镇，根据《全椒县城镇总体规划（2014-2030年）》，本项目周边规划为战略留白用地，距离居住用地、行政办公用地、教育科研用地等、医疗卫生用地等较远，且本项目周边现状无声环境保护目标分布，因此本次评价对项目周边进行水平断面预测，中心线160m范围外基本能满足相应声环境功能区的要求。 因此本次评价仅提出绿化、工程管理措施和对沿线村镇规划建设的控制要求，具体要求如下： 1）道路两侧建设绿化林带。绿化降噪林除了降噪的同时，又可以美化环境、净化空气，建议在现有绿化带内，可通过加密绿化的方式提高现有绿化的降噪效果。 2）工程管理措施 ①通过加强公路交通管理，如限制性能差的车辆进入高速公路，可以有效控制交通噪声的污染。 ②经常维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。 3）对沿线村镇规划建设的控制要求 ①拟建公路沿线居民住房如果需要建设时，村镇政府批复时务必指明需远离公路，在进行农村居住区的规划时，应参考本报告公路两侧噪声预测范围并结合当地的地形条件确定一定的防护距离而尽量远离公路，同时，公路沿线的居民应将新房建造在相应的防护距离之外。本项目一般最低噪声防护距离为距公路中心线200m，如果违反上述原则而受到交通噪声影响，责任自负。 ②沿线县城如果调整城镇发展规划，向本项目靠近，则建议在本项目预测的达标距离范围以内尽量布置仓储、工厂、绿化等对声环境不敏感的建筑设施。 ③学校等需要安静的敏感目标对声环境的要求较高，此类敏感点与本项目的距离应参照本项目根据预测结果所提出的达标距离，设于达标距离之外。 4.2.4运营期固体废物影响分析 本项目运营期固废主要为行人丢弃的生活废弃物、汽车运输洒落的运输货物及轮胎上携带的砂石泥土等。本项目运营期主要采取加强道路行驶车辆的管理，提倡文明行车，保持路面清洁。项目沿线产生的固体废弃物，定期委托环卫部门清运处置。 4.2.5运营期生态环境影响分析 项目沿线区域内无集中林地、野生动物以高度适应人为扰动的鸟类和小型兽类，自然生态情况一般，道路建设对生态系统的干扰较小；项目建成运营后，通过道路两侧绿化带的建设，将对起到沿线生态量增加和良好的景观效果，且随着施工期的结束和本项目的建设完成，道路雨污水排水系统的完善和道路路面的硬化，水土流失将会逐渐得到控制，因此，本项目营运期不存在明显的生态影响。 详见“生态环境影响专项评价”。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3.1选址选线环境合理性分析 项目规划选址符合性分析一览表见下表。 表4.3-1 项目规划选址符合性分析一览表 序号 分析项目 分析结果 1 国家产业政策 属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类，符合国家产业政策 2 饮用水水源保护区相关法律法规 本工程不涉及饮用水水源保护区 3 沿线城镇规划 项目与沿线城镇总体规划相符合 4 “三区三线”生态保护红线 本工程不涉及“三区三线”生态保护红线 5 “三线一单”符合性 本工程不涉及生态红线，也不涉及禁止开发区域，满足环境质量底线、资源利用上限，不涉及具体的环境准入负面清单 综上分析可知，本项目全线均为新建道路，不涉及饮用水水源保护区、生态敏感区等需要特殊保护的环境敏感对象，符合符合产业政策；符合相关规划；不涉及“三区三线”生态保护红线；不涉及具体的环境准入负面清单。另外，本项目选线与路网的融合性较好，路网的衔接也很合理，符合城市规划要求。 因此从环境影响角度分析，项目选址选线合理可行。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1.1施工期大气环境保护措施 施工时施工方应严格按照《关于有效控制城市扬尘污染的通知》、《安徽省大气污染防治条例》、《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》、《滁州市大气污染防治行动计划实施方案》和《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》的相关规定实施，制定、落实扬尘污染防治方案，并将扬尘污染防治方案向施工项目所在地生态环境主管部门备案，开工前15日向施工项目所在地生态环境主管部门申报施工阶段的扬尘排放情况和处理措施。 1、施工场地大气环境保护措施 筑路工段以及临时施工便道表层多为碎石、泥土，在干燥季节气候条件下，若不采取防护措施，施工车辆经过必定尘土飞扬。 （1）建设单位应要求施工承包单位至少自备1台洒水车，对沿线施工场地及时洒水降尘，一般每天可洒水三次，早中晚各一次，但在干燥炎热的夏季或大风天气，应适当增加洒水次数；并铺设竹笆、草包等，以减少由于车辆经过和风吹引起的道路扬尘。 （2）在跨域襄河桥梁路段施工过程中，为了减小扬尘对区域植被和水体的不良影响，应适当增加施工场地的洒水频次，减小扬尘排放。 （3）针对本项目可能因开挖坡面、临时堆土等施工行为导致扬尘污染，应采取抑尘措施，如覆盖防尘、绿化、适时洒水等。 （4）施工场地设置洗车平台，完善废水收集设施，防止泥土粘带。运输车辆应当在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘污染的设备清理车辆、设备和物料的尘埃；有条件的，可以设置冲洗槽、排水沟、沉淀池等设施。 （5）施工场地道路积尘可采用吸尘或水冲洗的方法清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下直接清扫。对于工地内裸露地面，晴朗天气时，视情况每周间隔洒水3-7次，扬尘严重时应加大洒水频率。 （6）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 2、物料堆放大气环境保护措施 （1）物料堆场采取全封闭作业，分类堆放。 （2）场内装卸、搬运易扬尘材料应遮盖、封闭或洒水。 （3）料仓全覆盖并安装雾化喷淋除尘设备等措施。 （4）严禁在施工现场外堆放建筑材料和建筑垃圾。 3、落实六个百分百 施工过程中，严格落实住建部关于建筑工地的六个百分百： （1）工地周边100%围挡：施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）物料堆放100%覆盖：易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （3）出入车辆100%冲洗：施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 （4）施工现场地面100%硬化：主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （5）拆迁工地100%湿法作业：施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （6）渣土车辆100%密闭运输：施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。易产生扬尘的物料要篷盖。 4、施工过程中环境保护措施 （1）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （2）防治扬尘污染的费用应当列入工程建设成本。建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。 （3）施工期间，建筑结构脚手架外侧设置密目式安全立网。 （4）气象预报风力达到5级以上的天气，不得进行土方挖填和转运、房屋或者其他建(构)筑物拆除等作业。 （5）在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当设置相应的泥浆池、泥浆箱等，确保泥浆不外溢，废浆应当密闭运输。 （6）闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装。 （7）拆除房屋或者其他建(构)筑物时，施工单位还应当对被拆除房屋或者其他建(构)筑物进行洒水或者喷淋；但采取洒水或者喷淋措施可能导致危及施工安全的除外。 （8）建(构)筑物内施工材料及垃圾清运，应当采用容器或者管道运输，禁止凌空抛撒。 （9）建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放；临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。 （10）运送易产生扬尘的建筑施工材料和建筑垃圾等必须使用符合条件的车辆。车辆应按照规定的时间、线路，清运到指定的场所，严防遗漏、滴洒，严禁超载、超速。 5.1.2施工期地表水环境保护措施 （1）施工期泥浆水禁止外排，在施工场地内设置泥浆箱，严禁向襄河水体倾倒。 （2）在施工场地内设置泥沙沉淀池及收油桶，禁止施工机械在襄河维修和清洗作业，严禁向襄河水体内倾倒污油、弃土及泥浆，避免对水体造成污染。 （3）作业场、施工材料堆场、废弃建材堆放场应远离襄河水体，对粉状物料的堆场采取遮挡、掩盖等措施，避免物料进入襄河水体内造成污染。 （4）严格施工期生活垃圾管理，不得随意抛弃至襄河水体、襄河湿地保护小区范围内，施工营地应避免设置在襄河水体附近，生活污水禁止排入襄河水体，并建议将施工营地产生的生活垃圾集中收集，定期清运处理。 （7）施工前，需对施工人员进行宣传教育，禁止施工人员捕鸟、捕鱼或从事其他有碍生态环境及野生动物保护的活动。 （8）加强施工期环境管理，对涉及襄河水体范围内的桥梁路段作为施工期重点路段，开展环境监理，并对襄河水体施工期地表水质监测。一旦发现水体受到污染，及时告知主管部门。在落实上述环保措施后，桥梁施工对襄河水体的影响可控。 （9）施工营地应设置箱式一体化污水处理装置，施工人员产生的生活污水经处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后外排至周边沟渠。 （10）机械设备冲洗废水主要污染物是悬浮物和石油类，采取沉淀隔油池处理后的水可以用于场地洒水降尘，不外排。 5.1.3施工期声环境保护措施 项目施工期对声环境产生的主要影响是施工机械，除桥梁桩基、桥梁桥墩施工外，其他施工阶段昼间在距施工场地60m外，夜间在400m范围外基本可达到标准限值。施工期间噪声对沿线声环境有一定的影响，但这些影响是短暂的，局部的，通过文明施工和有效的管理，施工期的噪声污染对沿线的环境影响可以减小，并尽量避免夜间施工，施工活动结束，噪声也随之消失。 5.1.4施工期固体废物环境保护措施 根据本项目建设特点，提出如下施工固体废物污染的防治管理措施： （1）施工单位应严格按照《安徽省城市市容和环境卫生管理条例》等相关规定及时外运，合理处置；应该在工程开工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土排放处置计划，如实填报建筑垃圾和工程渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书； （2）施工单位应持渣土管理部门核发的处置证向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续； （3）在施工中应严格控制弃渣的收集和弃放，对弃渣进行再利用或经改良后进行综合利用，如沿线绿化、临时用地恢复等，不得占用道路堆放建筑垃圾和工程渣土； （4）外运弃渣不得随意排放，可以在办理相关手续后运输指定的地方处置，并按照指定的运输路线运输； （5）施工人员的生活垃圾集中收集后外运，委托当地环卫部门集中处置。 （6）在工程完工后15日内，应当将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净。 5.1.5施工期生态环境保护措施 本项目施工时对沿线现有的生态景观环境会造成影响，施工中需有步骤分段分片进行，妥善保护好沿线的生态环境，施工应注意如下几点： （1）施工前明确作业带范围，尽量在征地范围线内进行，堆土、堆料不要侵入附近的河道，尤其是襄河水体、襄河湿地保护小区范围。 （2）项目评价范围内分布的物种多为高度适应人工生境、人为扰动或与人类伴生的物种。通过加强施工期管理，严禁施工人员捕杀沿线的野生动物，施工结束后，影响随之消失。 （3）涉水施工导致水体悬浮物浓度增加、噪声污染增强，鱼类等水生生物区系组成、种群结构和资源丰度均将发生不同程度的变化。项目涉水桥墩采用钢围堰施工，加之鱼类等水生生物具有避让的本能，因此对水生生物的影响较小。 （4）本工程沿线1处施工场地、取（弃）土场等临时工程禁止设置在饮用水源保护区、生态保护红线等环境敏感区，远离学校、村庄等敏感目标。施工结束后，及时进行生态恢复。 （5）施工单位应将表层耕作层土壤进行剥离、搬运、集中收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、绿化等。 （6）做好挖填土方的合理调配工作，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水土、堵塞管道。在土方开挖阶段，应具备有一定数量的成品防护物，如草席等，在施工期间突然降雨时进行覆盖，防止土壤侵蚀。 （7）在公路用地范围内种植绿化林带，种植结构以乔、灌、草结合的形式为佳。对于绿化草地，应尽量减少单一的草坪结构，以补偿植被覆盖度和植被生物的损失。 详见“生态环境影响专项评价”。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2.1运营期大气环境保护措施 运营期主要环境空气影响来自汽车尾气，且随着未来汽车技术的发展和新型清洁能源的使用，汽车尾气的污染将逐渐减轻。建议对汽车尾气排放采取以下大气环境保护措施： （1）加强道路养护，保持道路良好的运营状态，减少汽车尾气的排放。 （2）加强组织管理，对上路车辆进行检查，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严容易洒落的车辆上路，减少车辆滞速怠速状态，减少汽车尾气排放对环境空气的影响。 （3）路面应及时清扫，防止固体废物随风飞扬造成大气污染。 （4）加强绿化措施，有针对性地优化绿化树种、绿化结构和层次，提高绿化防治效果，减少大气污染物对环境的影响。 5.2.2运营期地表水环境保护措施 由于本项目为一级公路兼市政道路项目，营运期无生产生活废水排放，建议对营运期地表水采取以下保护措施： （1）加强对雨污水处理设施运行、维护的管理，做到稳定运行。 （2）项目以桥梁形式跨越襄河、襄河湿地保护小区，设置桥面径流收集系统和径流收集池，防止危化品泄露进入襄河水体，桥梁进出口设置“谨慎驾驶”等警示牌的水环境影响防范措施。 5.2.3运营期环境风险防范措施 本项目环境风险主要是潜在的水污染环境风险事故，该风险主要源自项目穿越襄河水体、襄河湿地保护小区路段发生运输危险品的泄露事故，将对区域水体造成污染。 为防止营运期运输危险品的车辆在襄河水体路段发生运输事故导致危险品直接泄入、径流进入敏感水体造成污染，对工程跨越襄河水体路段应设置桥面径流收集系统及应急收集池，且要做好收集池的防渗，渗透系数应≤10-10cm/s。 在跨越襄河水体路段应设置防撞护栏，提高防撞等级，两端设置警示牌、监控系统和应急电话。为了减小发生危险品运输事故泄漏对环境造成污染，本项目风险事故事故应急处理应纳入到滁州市、全椒县环境事件应急预案之中。 5.2.4运营期声环境保护措施 （1）工程道路两侧建设绿化林带。绿化降噪林除了降噪的同时，又可以美化环境、净化空气，建议在现有绿化带内，可通过加密绿化的方式提高现有绿化的降噪效果。 （2）加强公路养护，经常维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。 （3）对沿线村镇规划建设的控制要求 ①拟建公路沿线居民住房重建时，村镇政府批复时务必指明需远离公路，在进行农村居住区的规划时，应参考本报告公路两侧噪声预测范围并结合当地的地形条件确定一定的防护距离而尽量远离公路，同时，公路沿线的居民应将新房建造在相应的防护距离之外。本项目一般噪声防护距离为距中心线200m，新建房屋时应考虑公路对其的影响，建议采取一定的降噪措施，如果违反上述原则而受到交通噪声影响，责任自负。 ②沿线乡镇如果调整城镇发展规划，向本项目靠近，则建议在本项目预测的达标距离范围以内尽量布置仓储、工厂、绿化等对声环境不敏感的建筑设施。 ③学校、医院、敬老院等需要安静的敏感目标对声环境的要求较高，此类敏感点与本项目的距离应参照本项目根据路段预测结果所提出的达标距离，设于达标距离之外，在公路沿线建设学校、医院、敬老院等特殊敏感点时，应考虑公路对其的影响，建议采取一定的降噪措施。 5.2.5运营期固体废物防治措施 本项目运营期固废主要为行人丢弃的生活废弃物、汽车运输洒落的运输货物及轮胎上携带的砂石泥土、道路沿线树木花草产生的绿化垃圾等。项目沿线固体废物统一收集，委托当地环卫部门定期清运处置。 5.2.6运营期生态环境保护措施 项目建成后，通过道路两侧绿化带的建设，将起到优化沿线生态环境和良好的景观效果。详见“生态环境影响专项评价”。 5.2.7环境监测计划 本项目监测重点为环境空气、环境噪声、地表水和生态环境，常规监测要求定点和不定点、定时和不定时抽检相结合的方式进行。因此应根据施工时间，可对不同监测点的监测时间进行适当调整。具体见下表。 表 5.2-1 环境监测计划（环境空气） 时段 监测地点 监测项目 监测频次 实施机构 负责机构 施工期 施工场界 TSP、PM10 1次/每季度，每次3天 受建设单位委托的有资质的监测单位 建设单位 注：施工期间的监测次数可根据需要适当调整。 表5.2-2 环境监测计划（环境噪声） 时段 监测地点 监测项目 采样时间 实施机构 负责机构 施工期 施工场界 LAeq 1次/每季度，每次2天 受建设单位委托的有资质的监测单位 建设单位 注：施工期间的监测次数可根据需要适当调整。 表5.2-3 环境监测计划（地表水） 时段 监测地点 监测项目 采样时间 实施机构 负责 机构 施工期 襄河 COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油 1次/半年，每次3天 受建设单位委托的有资质的监测单位 建设单位 注：施工期间的监测次数可根据需要适当调整。 表5.2-4 环境监测计划（生态环境） 时段 监测地点 监测项目 监测频次 实施 机构 负责 机构 施工期 襄河湿地保护小区路段 陆生动植物、水生态环境 1次/1年，每次1天 受建设单位委托的有能力的监测单位 建设单位、全椒县林业局 营运期 襄河湿地保护小区路段 陆生动植物及临时占地水土流失状况；水生态环境 1次/3年，每次1天 注：本项目监测次数可根据需要适当调整。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 5.4.1环保投资估算 本项目总投资4.95亿元。根据本报告拟定的环境保护对策措施，估算出该工程的直接环保设施投资约为76万元，占总投资比例为0.15%，如表5.4-1所示。 表5.4-1 项目环保投资一览表 环保项目 措施内容 数量 金额 （万元） 备注 大气环境污染防治 洒水车 － － 施工单位自备 临时抑尘覆盖物（草包、帆布等） 全线 2 类比估算 水污染防治及环境风险 施工场地设置箱式一体化污水处理装置 1处 10 类比估算 施工场地设置沉淀池 若干 4 类比估算 工程跨越襄河湿地保护小区设径流收集装置（管网系统、应急收集池） 1处 20 类比估算 监控系统 - 应覆盖跨越襄河湿地保护小区桥梁路段（计入主体工程） 噪声防治 施工期临时措施（预留） - 5 主要以加强施工管理为主 营运期声屏障措施 - - - 固废治理 沿线设置垃圾收集装置，定期由环卫部门清运处置 若干 5 类比估算 绿化美化及景观设计 - - - 纳入工程总体投资 环境监测 施工期监测实施 2年 20 按10万元/1年计 营运期监测计划实施 20年 - 营运单位考虑，不计入环保投资 竣工环保 验收 竣工环境保护验收 - 10 按照相关规定计费 总计 76万元 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、保护耕地和植被，尽量减少临时占地，施工前对表土进行收集；施工后对占用土地进行恢复处理，做好临时用地的恢复工作。 | 施工结束后，施工场地、施工便道恢复为原用地类型 | / | / |
| 水生生态 | 1、襄河大桥涉水桥墩采用钢围堰施工，设置泥浆箱，外运处置； 2、施工材料堆场尽量远离周边地表水体，并配以相应防尘措施。 | 落实相关环保措施，对周边水生生态影响较小 | / | / |
| 地表水环境 | 1、施工废水（洗车废水需隔油池预处理）经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排； 2、施工期生活污水经箱式一体化污水处理装置处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，外排至周边沟渠； 3、桥梁的施工尽量安排在枯水期进行，桥墩施工采用钢围堰，减轻可能对襄河水体造成影响。 | 落实相关措施，对周边地表水环境影响较小 | 襄河西岸路面径流汇集至雨污水管道；襄河大桥路面径流进入收集池 | 落实相关措施，对周边地表水环境影响较小 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 1、尽量选用低噪声机械和施工方式； 2、夜间如需施工，应做好夜间施工许可和备案手续； 3、施工前封闭施工场地，在施工区域周边设置不低于2m的固定式硬质围栏。 | 落实相关措施，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 加强道路的维修养护，保持路面平整 | / |
| 大气环境 | 1、施工场地、材料运输及进出的道路采取洒水抑尘措施； 2、施工材料采用帆布等进行遮盖物，避免扬尘污染； 3、运输车辆进出要选择合适的运输路线。 | 落实相关措施，对周边环境空气影响较小 | 应加强道路清扫，确保道路路面清洁 | 落实相关措施，对周边环境空气影响较小 |
| 固体废物 | 1、运输单位应安排人员对监督管理施工现场运输车辆，并按照施工现场管理要求，做好运输车辆密闭启运和清洗工作。 2、施工单位应对施工现场的建筑垃圾进行规范堆放、分类处理，不得混入生活垃圾和危险废物，并委托相关单位规范外运处置。 | 落实相关措施，对周边环境影响较小 | 生活垃圾委托当地环卫部门 统一收集处理 | 符合环境卫生及环境保护管理要求 |
| 环境风险 | / | / | 襄河大桥处设置桥面径流收集系统及风险收集池，并将本项目风险事故应急处理纳入滁州市、全椒县环境风险方案应急预案体系 | 本工程环境风险可防控 |
| 环境监测 | 按照环境监测计划，开展施工期环境监测。 | 各监测指标均满足相应标准 | 按照环境监测计划开展营运期环境监测 | 各监测指标均满足相应标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

S239/S331来安至全椒段一级公路（全椒火车站至滁州大道段）工程符合国家产业政策及相关规划，工程的建设有利于当地的经济发展，有一定的经济效益和社会效益，建成后进一步提高当地居民的出行便利，促进区域经济发展。在充分落实项目设计和本报告表提出的环境保护对策措施的前提下，本工程对环境的影响可以得到有效控制和减缓。因此，从环境影响的角度来讲，本项目的建设实施是可行的。

# Text boxes

本项目

本项目

路线起点

K0+000

本项目

儒文路

已建万福

路

本项目

滁州大道

路线终点

K2+445